LEI MUNICIPAL Nº  253/98   DE 23 DE  SETEMBRO  DE  1998.

“INSTITUI O CODIGO DE OBRAS  E DISCIPLINA  SUA APLICAÇÃO.”

ONIRO SOLANO BONES Prefeito Municipal  de Bom Progresso Estado do Rio Grande  do Sul, usando de suas prerrogativas legais  conforme artigo 77   da Lei  Orgânica FAÇO SABER que a  Câmara  Municipal de Vereadores  Aprovou  e eu sanciono  e promulgo a seguinte Lei.

CAPITULO I

Das Definições:

ART. 1º - Para efeito  do presente  código  compreende-se:

Acréscimo : 	  Aumento de uma edificação , feito durante  ou   após  a conclusão  da mesma.

Adega: Lugar geralmente  subterrâneo , que por condições  de temperatura , serve para guardar bebidas.

Afastamento: Distancia normal  ao paramento externo, do corpo  mais avançado  do prédio  a divisa lateral medida do pavimento  térreo.

Alicerce: Maciço  ou de material  adequado  que suporta   as paredes da edificação.

Alinhamento : Linha geral  que limita  o lote  com a via pública.

Alpendre: cobertura saliente  de uma edificação  sustentada  por colunas , pilares ou consolos.

Altura da Edificação : Distancia medida  ente o nível  médio do passeio  e forro do último pavimento.

Alvará de Licença para construção: Documento expedido  pela autoridade municipal que autoriza  a construção  da obra , sujeita a fiscalização.

Alvenaria: Processo construtivo  que utiliza  blocos  de concreto , tijolos  ou pedras  rejeitadas  ou não com argamassa

Andaime: Obra provisória  destinada  a suster  operários  e materiais durante  a execução  das construções .

Andar : Qualquer pavimento  apartar  do rés  do chão.

Andar térreo : pavimento  do rés do chão.

Apartamento : Conjunto de dependências  formando  unidade  domiciliar , sendo   parte de um período constituído  no mínimo  de sala , dormitório, cozinha  e banheiro.

Aprovação de Projeto : Ato administrativo indispensável para a expedição  do alvará.

Área aberta :  Área cujo perímetro  é aberto  em, pelo menos  um dos seus  lados , no mínimo 1,50 m ( um metro e cinquenta centímetros)  para o logradouro.

Área Livre : Superfície do lote  ocupada  pela projeção  horizontal  da edificação.

Área Ocupada : Superfície do lote ocupada  pela edificação  considerada por uma projeção  horizontal .

Assoalho ou Soalho : Piso de tábuas  sobre vigas ou guias.

Aumento : O mesmo que acréscimo.

Balanço : Avanço da edificação  alem das paredes  externas  do pavimento  térreo  e acima  disto.

Bandeira : Vedação fixa  ou móvel  na parte   superior das portas  e janelas.

Beiral ou Beirado : Parte da Cobertura  que faz saliência  sobre o prumo  das paredes externas .

Calçada : Pavimento do terreno  dentro do lote.

Conserto : Pequena obra  de substituição  ou reparação  de parte  de uma edificação.

Copa : Compartimento auxiliar  da cozinha.

Corredor :  Compartimento de circulação  entre as dependências  de uma edificação.

Cozinha : Compartimento  onde são preparados  os alimentos.

Depósito : Edificação  ou compartimento  destinado  a guarda prolongada de mercadoria.

Depósito Doméstico _ Compartimento  de uma edificação  destinado  a guarda  de utensílios  domésticos  .

Divisa : Linha que separa  o lote de propriedades  confinantes.

Elevador : Maquina que executa  o transporte vertical   de pessoas e mercadorias.

Embargo : Ato Administrativo  que determina  a paralisação  de uma obra.

Empachamento : Ato de obstruir  ou embargar  a utilização  de qualquer  espaço  de domínio público.

Escadaria : Serie de escadas , dispostas  a diferentes  lances   e separados   em patamares  ou pavimentos.

Escaiola : Revestimento  liso e lavável  para paredes  a base de gesso  e cimento branco.

Escala : Relação entre as dimensões  do desenho  e o que ele representa.

Espelho : Parte vertical   do degrau   da escada.

Esquadria : Termo genérico  para indicar  portas , janela, , caixilho e venezianas.

Fachada : Elevação  das partes  externas  de uma edificação.

Forro : Revestimento   da parte inferior  do madeiramento.

Fossa Séptica  ou Fossa Sanitária : Tanque de concreto  ou de alvenaria  revestida  em que se deposita  afluentes  do esgoto e onde a matéria orgânica  sofre o processo  de mineralização.

Fundação ; Parte da cosntrução , geralmente  abaixo do nível  do terreno , que transmite  ao solo a carga  dos alicerces.

Gabarito ; Dimensão previamente  fixada  que determina  largura de logradouro  avanço da edificação sobre o passeio , obrigado-o.

Galpão : Telheiro  fechado  em mais de duas faces.

Habitação:  Economia  domiciliar , residência.

Habitação  Popular : Habitação  de tipo  econômico  edificada  com finalidade social.

Habita-se : Documento expedido  pela prefeitura  autorizando  a ocupação  da edificação  nova  ou reformada  ou também carta  de habitação.

Hotel: Estabelecimento destinado  a hóspedes  geralmente  temporária em quartos  ou apartamentos  mobiliados.

Industria-Imcômoda :  A que produz  gases, poeiras, ruídos,  trepidações  que constituem  incomodo a vizinhança.

Nociva : Aquela que, por qualquer  motivo , possa prejudicar   a saúde pública.

Pequena : Estabelecimento  fabril que empregue  até 15 9 quinze)  pessoas , ou que utilize  força  motriz   até 25 ( vinte e cinco )  cavalos de força.

Perigosa :  Aquela que, por sua natureza , possa  constituir  perigo  de vida  a vizinhança.

Interdição : Ato administrativo  que impede  a ocupação  de um prédio  ou impede  a permanência  de qualquer  pessoa numa obra.

Logradouro Público :   Parte da superfície  da cidade  destinada  ao transito  de veículos  e ao uso  Público  oficialmente reconhecido  e denominado  por um nome próprio.

Lote: Porção de terreno  que faz frente  ou testada  para um logradouro  assegurada  por uma prova  de domínio.

Manilha : Tubo de barro cozido  ou grés,  usado  para a canalização subterrânea  de esgoto.

Marquise : Cobertura em balanço.

Meio-Fio: Peça de Pedra , concreto  ou outro material  que separa em desnível , o passeio  e o pavimento de ruas  ou estradas , também chamado  de cordão.

Memória ou Memorial : Descrição completa  do serviço  a ser executado  em uma obra.

Muro de Arrimo : Muro destinado  a suportar  o empuxo da terra.

Nivelamento : Determinação  de cotas  ou altitude  de pontos  ou linhas  traçadas  no terreno , regularização  de terreno  por desaterro  das partes  altas  e enchimento  das partes baixas.

Normas técnicas : Recomendações  da Associação Brasileira  de Normas  Técnicas  ( ABNT)

Parede de Meação : Parede comuns  a  edificações  contíguas , cujo eixo  coincide com a linha  divisória  do terreno.

Passeio : Parte  do logradouro , destinada  ao transito  de pedestres.

Patamar : Superfície  intermediária  entre dois  lances  de escada.

Pavimento : Plano que divide  as edificações  no sentido de altura , conjunto de dependências  situadas  no mesmo  nível , compreendidas  entre dois  pisos consecutivos.

Pé- Direito : Distancia entre o Piso e  o teto  de um compartimento.

Peitoril: Coroamento  da parte  inferior  da janela.

Piso : Chão, pavimentação , pavimento

Platibanda : coroamento  superior  das edificações  formado  pelo prolongamento  vertical  das paredes  externas acima do forro.

Poço de Ventilação : Área de pequenas dimensões , destinada  a ventilar  compartimento  de uso especial  de curta permanência.

Porão: Espaço  de uma edificação , geralmente  não habitável  compreendido  entre o piso do pavimento  térreo  e o nível  do terreno.

Quarteirão : Área limitada  por três  ou mais  logradouros  adjacentes.

Reconstrução : Ato de construir  no mesmo local  e com as mesmas dimensões uma edificação  ou parte  dela  que tenha  sido demolida.

Reforma : Alteração  de uma edificação  em suas partes essenciais , sem aumento de área

Recuo : Distancia da construção  ao alinhamento  do terreno , medida  no pavimento térreo.

Rés do Chão : Pavimento térreo – Pavimento ao nível  médio do passeio.

Servidão : Encargo imposto  a qualquer  propriedade  para passagem  proveito ou serviço  de outrem  que não  o dono da mesma.

Soleira : Parte inferior  do vão da porta.

Sótão : compartimento  compreendido  entre o teto  do ultimo  pavimento  e o telhado.

Subsolo : Pavimento  que se situe  abaixo  do pavimento térreo.

Tabique : parede divisória  delgada , de madeira  ou material similar.

Tapume : vedação vertical  feita de madeira  ou outro material , destinada  a isolar  a construção  e proteger  operários  e transeuntes.

Telheiro : construção formada  por cobertura  sem forro  suportada  pelo menos  em parte por pilares podendo   ser fechada em duas faces.

Terraço : cobertura da edificação  constituída  de piso utilizável.

Testada :Frente do lote  distancias entre as divisas  laterais  no alinhamento.

Toldo : Proteção  contra intempéries  para portas e janelas , com armação  articulada retrátil  geralmente  de  lona, plástico  ou metal.

Verga : Viga que suporta  a alvenaria  acima das aberturas.

Vestíbulo : Compartimento  de pequenas  dimensões	 junto a entrada  principal  da edificação  o mesmo  que hall de entrada.

Vistoria : Diligência  efetuada  por funcionário  habilitado  para verificar  determinadas  condições  de uma  obra.

CAPITULO II

Das Condições Gerais.

ART. 2º -  Qualquer construção  somente poderá  ser executada  dentro do primeiro urbano  após  a aprovação  do projeto, e concessão do alvará  de licença  de construção  pela Prefeitura Municipal e sob  a responsabilidade de profissional  legalmente  habilitado.

Parágrafo único – Eventuais alterações  em projetos aprovados, serão considerados  projetos  novos  ,para  o efeito desta Lei.

ART 3º - Para obter aprovação  de projeto  e licença  de construção  deverá  o interessado  submeter  a Prefeitura Municipal  o Projeto da Obra.

ART 4º - Os Projetos  deverão  estar  em acordo com a legislação  vigente  sobre zoneamento  e loteamento.

CAPITULO III

Dos profissionais  Legalmente  Habilitados  e da Responsabilidade  Técnica.

ART 5º - São considerados habilitados  ao exercício  profissional  aqueles que  satisfazerem  as disposições  da legislação vigente.

ART 6º - Somente  os profissionais  legalmente  habilitados , poderão  assinar  qualquer  desenho , projeto, cálculo ou especificação  a serem  submetidos  a Prefeitura, ou ainda  ser responsável  pela

execução da obra.

Parágrafo único – As atribuições  de cada   Profissional diplomado  ou licenciado , serão constantes  de suas  carteiras profissionais  expedidas  pelo Conselho  Regional   de Engenharia e Arquitetura.

ART 7º - A responsabilidade dos projetos , cálculos e especificações  apresentadas  cabe aos respectivos  autores  e a  da execução  da obra , aos profissionais  que as realizarem.

ART 8º - Para os efeitos deste código , as firmas  e os Profissionais  legalmente  habilitados  deverão  requerer  sua matricula  na  Prefeitura  mediante juntada  de certidão  de registro  profissional  no CREA.

ART 9º  - Assinatura do profissional  nos desenhos , projetos,  cálculos  ou memoriais  submetidos  a Prefeitura , será obrigatoriamente , procedida  da indicação  da função  que no  caso  lhe couber , por exemplo ;

Autor  do projeto , autor dos cálculos , responsável pela execução  da obra,  etc e sucedida de título bem como do numero  do registro  no CREA.

ART 10º - No local da obra , deverão  ser afixados as placas  dos profissionais  interveniente , obedecendo  a legislação  especifica   quanto as suas características.

ART 11º - Quando houver a substituição   do responsável  pela execução parcial  ou total  da obra, o fato  deverá ser comunicado  a prefeitura, com a descrição  da obra  até onde  termina  a responsabilidade de um  e começa a do outro.

Parágrafo Único -  Não sendo feita a comunicação  respectiva , permanecerá  a responsabilidade  do profissional  anotado , para todos os efeitos legais.

ART 12º - Conforme Legislação Federal  pertinente , a Prefeitura  deverá remeter  mensalmente  ao CREA  8º Região , relação  completa  e detalhada  das construções  licenciadas , mencionando  os seguintes dados:

I  Nome do proprietário

II Local da obra.

III Autor do projeto e

IV Data da aprovação  do projeto.

CAPITULO IV

Dos projetos e Licenças

ART 13º - A execução  de qualquer edificação , reforma  ou ampliação de prédio, ou qualquer  outra  edificação  dentro da área  urbana  da sede do município, será precedida  de apresentação do  projeto  devidamente  assinado  pelo proprietário  pelos autores dos componentes do projeto e pelos responsáveis  técnicos  pelas diversas  partes da construção.

ART 14º -  O processo  da aprovação  do projeto  seá composto  das seguintes partes.

I  Requerimento  solicitando  a aprovação  do projeto , acompanhado do título  de propriedade  do terreno  ou equivalente , nos casos  de contratos  de promessa de compra e venda , estes no prazo  de 06 (seis)  meses  deverão apresentar  título definitivo.

II - Planta de situação  e localização.

III-  03( três)  vias do projeto arquitetônico.

IV - 03 (três ) vias do projeto  hidro-Sanitário.

V -  03 (três ) vias  do projeto de instalação  elétricas e telefônicas.

VI- 02 ( duas) vias  do projeto  estrutural  para prédios  de mais de 2(dois)  pavimentos.

VII – 03 (três ) vias  do memorial  descritivo  da obra  e dos materiais .

VIII – Outros detalhes  quando necessários  a elucidação  do projeto.

IX – Anotação de responsabilidade  técnica  (ART)  dos projetos  e da execução  da obra.

Parágrafo 1º - No caso de reforma  ou ampliação  deverão  ser indicado  no projeto , o que será demolido , construído  ou conservado , de acordo  com as seguintes  convenções e cores.

A)Cor natural  d copia  heliográfica  para as partes  existentes   e a conservar.

B)Cor amarela  para as partes  s serem demolidas  e

C) Cor vermelha  para as partes  novas  ou acrescidas.

Parágrafo 2º - As plantas  de situação  e localização  deverão  obedecer  as seguintes normas:

A) A planta  de situação   ( implantação  ao  sítio  )  deverá caracterizar  o lote  pelas suas  dimensões  distância a esquina  mais próxima , indicação  de pelo menos  duas nas  adjacentes , orientação  magnética, posição do meio fio , postes ,hidrantes, arborização  e entrada  para veículos  no passeio público.

B) A planta de localização  ( implantação   do prédio no lote )  deverá caracterizar  a locação da construção  no lote, indicando  sua posição  em relação  as divisas , devidamente cotadas , bem como as outras  construções  existentes  no mesmo, e a orientação magnética.

C) As plantas de situação  e localização  deverão ser apresentadas  em pranchas  de dimensões  0,22 m x0,33 m( vinte e dois  por trinta e três centímetros) em quatro cópias em separadas  conforme modelo  em papel vegetal , a disposição na prefeitura  municipal e repetidas  em pelo menos  numa das pranchas  que apresentar  a planta baixa . Uma cópia ficará  retida  no cadastro  imobiliário da prefeitura Municipal  outra  no arquivo  de plantas  aprovadas  e duas  serão devolvidas   juntamente  com o projeto ao proprietário.

Parágrafo 3º - As plantas baixas  deverão indicar  o destino  de cada  compartimento áreas, dimensões internas, espessuras  de paredes, aberturas  e dimensões  externas  totais da obra.

Parágrafo 4º- Poderá ser exigida  a apresentação dos cálculos  de residência e estabilidade , assim como  outros detalhes  necessários  a boa  compreensão  do projeto.

Parágrafo 5º - Haverá sempre escala  gráfica , o que não dispensa  a indicação  de cotas  sendo  que as  escalas mínimas serão:

a)De1.500  para  planta de situação

b)De 1.250 para  as  plantas  de localização.

c)De 1.50 ou 1.100  para plantas baixas  e de coberturas.

d)De1.50 ou 1.100 para os cortes  longitudinais   e transversais

e)De1.100 para as fachadas e

f) De 1.25 para detalhes  arquitetônicos e construtivos

Parágrafo 6º - Nos casos de projetos  para  construções  de edificações  de grandes proporções , as escalas  mencionadas   no parágrafo  anterior , poderão  ser alteradas , devendo  contudo  ser consultado  previamente  o órgão  competente  da prefeitura.

ART 15º - Quando se tratar de construção  destinadas  a fábrica  ou manipulação  de gêneros alimentícios  frigoríficos ou matadouros  bem como estabelecimento  hospitalares  e ambulatórios , deverá ser ouvido  o órgão da saúde  do estado do Rio Grande do Sul . O que dependem  de exigências  de outras  repartições   públicas , somente poderão  ser aprovados  pela Prefeitura , após ter sido  dada  para cada caso, a aprovação  da autoridade competente.

ART 16º - Não serão permitidas  emendas  e ou rasuras  nos projetos  , salvo  a correção de cotas  que pode ser  feita  em tinta vermelha , pelo profissional  responsável  que á rubricará.

ART 17º - Qualquer modificação  introduzirá  no projeto  deverá ser submetida  a aprovação  da  Prefeitura  e somente  poderá  ser executada  se forem  apresentadas  novas plantas , contendo  detalhadamente todas as  modificações  previstas.

Parágrafo  Único – A licença   para a  modificação  será concedida  sem emolumentos  se for requerida  antes do  embargue  das obras  e se as mesmas  não implicar   em aumento  de área construída.

ART 18º - Após a aprovação  do projeto , a Prefeitura  Municipal , mediante  o pagamento  de emolumentos  e taxas , fornecerá  um alvará  de licença  para a construção , válido  por dois anos  e marcará  o alinhamento  e a  altura  do meio-fio, quando  este ainda  não tiver  sido colocado.

ART 19º - As construções  licenciadas  que não forem iniciadas  dentro de seis meses , a contar  da data  do alvará , deverão ter o mesmo revalidado  e submeter-se  a qualquer modificação  que tenha havido  na legislação , não cabendo a prefeitura , nenhum ônus  por qualquer  alteração  que se fizer  necessária.

ART 20º - As obras  que não estiverem  concluídas   quando findar  o prazo  concedido  pelo alvará  deverão  ter novo alvará  que será concedido , mediante  solicitação , por mais de um ano  e que poderá  ser repetido  mais vezes, a critério da prefeitura.

ART 21º - A concessão  de licença  para construção , reconstrução, reforma  ou ampliação, não isenta  o imóvel  de imposto  territorial  ou predial  durante  o prazo  que durarem  as obras.

ART 22º - Serão sempre  apresentados  dois jogos  completos  assinados  pelo proprietário , pelo  autor do  projeto  e pelo  construtor responsável , dos quais  após visados , um será entregue  ao requerente  junto com o alvará de licença   para a construção  e conservado  na obra  e ser sempre apresentado  quando solicitado  por fiscal de obra , ou autoridade s  competentes  da Prefeitura Municipal, e outro será arquivado.

Parágrafo Ùnico _ Poderá ser requerida  a aprovação  de projeto , independentemente  do alvará  de licença  para a construção , caso  em que  serão assinadas   somente  pelo proprietário , e pelo autor  do projeto.

ART 23º - Estão dispensadas  do projeto ,ficando contudo  sujeitas  a concessão  de   licença  as seguintes obras  e serviços:

I – Construção de  dependências  , não destinadas a moradias , nem ao uso  comerciais   ou industriais , tais como ., telheiros , galpões,  depósitos domésticos, coberturas  de tanques, viveiros, galinheiros, desde que não  ultrapassem  a área  de 18,00 m² ( dezoito metros quadrados)  bem como fontes decorativas , estufas , consertos  de pavimentação   de passeios públicos  rebaixamento  de meio-fio, construção de muros no  alinhamento dos logradouros , reparos no revestimento  de edificações , reparos  internos  e substituição  de  aberturas  em geral  e serviços  de pinturas  nas paredes   externes e,

ART 24º - Estão dispensados  de licença , quaisquer  serviços de limpeza, remendos e substituição  de telhas partidas , de calhas  e condutores  em geral , construções  de calçadas  no interior edificados  e muros  de divisas  até 2,00 m ( dois  metros)  de altura  quando  fora da faixa  de recuo  para jardins.

ART 25º - De acordo com a legislação  federal pertinente  a construção  de edifícios  públicos federais  ou estaduais , não poderão  ser executados  se a licença   da prefeitura , devendo obedecer  as determinações  do presente  código, plano diretor  e demais  posturas  e frações  municipais.

Parágrafo  1º - Os projetos para obras referido neste artigo , são sujeitos as mesmas  exigências  dos demais , gozando entre tanto  prioridade  na tramitação  e de isenção  de emolumentos.

Parágrafo 2º - Os contratantes ou executantes  das obras  de edifícios públicos , estarão sujeitos  a todos os  pagamentos  de licença  referentes  ao exercício da profissão

CAPITULO V

Da Execução da Obra.

ART. 26º - Aprovado o projeto  é expedido  o alvará  de licença  para construção , a execução  da obra deverá  iniciar  dentro de seis meses, sendo permitida   a  revalidação.

Parágrafo 1º - Nenhuma obra poderá  ser iniciada  sem  que a Prefeitura  tenha fornecido  o respectivo  alinhamento e a altura  do meio-fio.

Parágrafo 2º - Considerar-se-á  obra iniciada , tão logo tenham  aberto  as valas  e iniciada  a execução  das fundações.

ART 27º - Deverá ser mantido  no local  da obra , o alvará  de licença , bem como uma via  completa  do projeto  aprovado  pela Prefeitura , devendo  ser exibidos  sempre que for  solicitado  pela  fiscalização.

ART 28º - Não poderá  ser procedida  a colocação  de tapume , antes de ser expedido  o alvará  de licença  para a construção , considerando  a mesma  determinação  para o caso de reforma  ou demolição  no alinhamento  da Via Pública.

Parágrafo Único – Executam-se  das exigências , mencionadas  neste artigo , os muros  e grades inferiores  a 2,00 m ( dois metros)  de altura.

ART 29º - Não será permitida , em nenhum  caso, a ocupação  de qualquer  parte da via pública  com materiais  de construção , salvo  parte limitada  pelo tapume.

CAPITULO VI

Da Conclusão e Entrega  das Obras.

ART 30º - Uma obra é considerada  concluída  quando tiver  condições  de habilidade , estando  em funcionamento as instalações  hidro-sanitárias  e elétricas.

ART 31º - Nenhuma edificação  poderá ser ocupada  sem que seja  procedida  a vistoria  pela prefeitura  e expedida  a respectiva  “ Carta de habitação “.

ART 32º - Após a conclusão  das obras , deverá ser requerida  a vistoria a Prefeitura  no máximo de 30 ( trinta ) dias.

Parágrafo 1º - O requerimento  da vistoria  deverá sempre ser assinado  pelo proprietário  e pelo profissional responsável.

Parágrafo 2º - O requerimento  de vistoria  deverá   ser acompanhado de :

I – Chave do prédio quando for o caso.

II – Projeto arquitetônico  aprovado  e completo.

III – Visto de liberação  das instalações  telefônicas  fornecida  pela Empresa  responsável  pelos serviços  e telefonia, executadas  as economias  uni familiares e

IV – Carta de entrega  dos elevadores , quando houver , fornecida  pela firma  instaladora.

ART 33º - Será concedida  a vistoria parcial .a juízo  do órgão  competente  da Prefeitura, quando ficarem  assegurados  o acesso  e a  circulação  em condições  satisfatórias  aos pavimentos  e economias  a serem vistoriados.

Parágrafo 1º -Somente será concedida  vistoria  parcial  para prédios  residenciais ,  constituídos  de uma única  economia  quando a parte  construída  construir  uma habitação  atendendo  as exigências  mínimas  deste  código.

Parágrafo 2º - O primeiro pedido  de vistoria  parcial  deverá  ser acompanhado  do projeto arquitetônico completo e aprovado.

Parágrafo 3º - Os casos  não previstos  neste código , serão apreciado  pelo órgão  competente  da prefeitura  resguardada  as exigências  anteriores.

ART 34º - Por ocasião  da vistoria , se for constatado  que a edificação  não foi  construída , aumentada , reconstruída , ou reformada  de acordo  com o projeto  aprovado , o responsável  técnico  será autuado  de  acordo  as disposições  deste código, e obrigando regularizar  o projeto , caso as alterações  possam  ser  aprovadas  ou fazer  a demolição  ou as modificações necessárias  para repor a obra  em consonância  com o  projeto aprovado.

ART 35º - Após a vistoria obedecendo  as obras  o projeto  arquitetônico  aprovado , a Prefeitura  fornecerá  ao Proprietário  a carta  de habitação  no prazo  de 15 (quinze)  dias  a contar  da data  da entrega  do requerimento.

Parágrafo Único – Por ocasião  da visória , os passeios públicos  fronteiros deverão  ser pavimentados  de acordo  com as normas  que regulamenta a matéria.

CAPITULO VII

Das Condições  Gerais  Relativas  as  Edificações.

SEÇÃO I

Dos  Terrenos , Materiais  e Estruturas.

ART 36º - Em terrenos em declive  acentuado , que por sua natureza  estejam sujeitos  a ação erosiva  das  águas  das chuvas  e que pela  sua  localização possam ocasionar  problemas a edificações  próximas , bem  como a limpeza e livre transito  dos passeios  e logradouros , e obrigatória  a execução  de medidas  visando  a proteção  segundo  os processos  usuais  de conservação do solo.

Parágrafo Único – As medidas  de proteção , a que se refere este artigo , serão estabelecidas em cada  caso  pelo órgão  técnico  da prefeitura.

ART 37º - Todo o material de construção  deverá   satisfazer  as normas  relativas  a qualidade  e resistência  compatíveis  com a sua aplicação  na obra.

Parágrafo 1º - Os materiais  tradicionais  devem obedecer  o que dispõe  as normas  brasileiras  em relação  a cada caso.

Parágrafo 2º -  Em se tratando  de materiais novos  para os quais  não tenham  sido  estabelecidas normas , os mesmos deverão  ser testados  em  institutos  tecnológicos.

ART 38º -  A Prefeitura  através de sua órgão  competente , reserva-se o direito  de impedir  o emprego  de qualquer  material  que julgar  impróprio e, em consequência  exigir  seu exame em institutos  tecnológico.

SEÇÃO II

Das Fundações.

ART 39º - Sem prévio saneamento  do solo nenhuma  construção poderá ser edificada sobre o terreno:

I – Úmido  ou Pantanoso e

II  - Misturado  com  humos  ou substancias  orgânicas.

ART 40º -  As fundações  deverão  ser executadas  de modo  que a carga  sobre o solo  não ultrapasse os limites  indicados  nas  especificações  das Normas   Técnicas  Brasileiras da A. B.T. N ( Associação   Brasileira  de Normas Técnicas )

Parágrafo 1º - As fundações  não poderão  invadir  o leito  da via pública.

Parágrafo 2º - As fundações  das edificadas deverão  ser executadas  de maneira que:

A)Não prejudiquem  os imóveis  lindeiros.

B)Sejam totalmente  independentes  das edificações  vizinhas  já existentes  e integralmente  situadas  dentro  dos limites do lote.

Parágrafo 3º - Para as edificações  de mais  de dois pavimentos , a Prefeitura  poderá  se julgar  necessário  exigir  a sondagem  do solo, a fim  de determinar  a fundação  adequada.

SEÇÃO III

Das Paredes.

ART. 41º- As edificações  executadas sem estrutura  de sustentação , em ferro ou concreto  armado não poderão ter mais   que quatro pavimentos.

ART 42º - As paredes  de alvenaria  de tijolos  das edificações , deverão ter o respaldo , sobre os  alicerces  devidamente   impermeabilizados  e das seguintes  espessuras.

I – Um tijolo ou 0,25 m( vinte e cinco centímetros )  para as paredes externas.

II – Meio tijolo  ou 0,15 m ( quinze centímetros )  para as paredes  internas e,

III – Tijolo a cutelo  ou 0,10 m( dez centímetros )  para paredes  de simples  vedação  sem função estática  tais como paredes  de armários  embutidos , divisões internas  de compartimentos sanitários.

ART 43º - As paredes internas , que constituem  divisões  entre  economias  distintas , deverão ter0,15 m( quinze centímetros)  de espessura  no mínimo.

ART 44º - As paredes  de gabinetes  sanitários , banheiros,  despensas e cozinhas  junto a fogão  e pia  deverão ser revestidas  até a altura  de 1,75 m (  um metro  e setenta  e cinco centímetros) . As demais  paredes  poderão  ter a espessura  mínima  de 0,11 m ( onze centímetros)  tomadas  as precauções  para evitar  a penetração  de umidade.

ART 45º - Nas edificações  de um só pavimento  as paredes  externas  deverão  ter espessura  mínima  de 0,15 m ( quinze centímetros ) . As demais  paredes  poderão  ter a espessura  mínima de 0,11 m ( onze  centímetros)  tomadas  as precauções  para evitar  a penetração  de umidade.

ART 46º -  As paredes  construídas  nas  divisas  dos lotes  deverão ser sempre  de alvenaria  ou material  incombustível   e ter   a espessura  mínima   de 0,25 m    (vinte e cinco centímetros ) .

ART 47º - As espessuras  mínimas  de paredes constantes  dos artigos anteriores  poderão ser alteradas  quando forem  utilizados  materiais  de natureza  diversa, desde que possuam  comprovadamente , no mínimo  os mesmos índices  de resistência  impermeabilidade e isolamento  térmico e acústico, conforme o caso.

SEÇÃO IV

Dos Pisos  e Entre- Pisos.

ART 48º - Os entre pisos  das edificações  serão  incombustíveis   tolerando-se  entre pisos  de madeira  ou  similar  em edificações  de até  2(dois )  pavimentos   e que   constituam  uma única  moradia  exceto nos  compartimentos  cujos pisos  devem  ser  impermeabilizados.

ART 49º - Os entre pisos  que  constituírem  passadiços , galerias  ou jiraus  em edificações  ocupadas  por casas  de diversões  sociedades , clubes,  e habitações múltiplas , deverão  ser incombustíveis.

ART  50º - Os pisos  deverão  ser  convenientemente  pavimentados  com material  adequado , segundo  o caso  e as  prescrições  deste código.

ART. 51º - Nas construções  de madeira , os pisos  do primeiro  pavimento , quando constituídos  por assoalho  de madeira, deverão ser  construídos sobre pilares  ou embasamento  de alvenaria , ou sobre sustentação  de madeira ( cepos)  observando  a altura  mínima  de 0,30 m  ( trinta centímetros)  acima do nível do  terreno.

ART 52º - Os pisos de  banheiros , cozinhas,  lavanderias,  aragens, depósitos, despensas  áreas de serviços  e sacadas, deverão ser impermeáveis  e laváveis.

ART 53º - Os pisos  de dormitórios  e dependências  de permanência diurna  prolongada, deverão Sr de  materiais  de bom  isolamento térmico.

SEÇAÕ V

Das Escadas  e Rampas.

ART 54º - As escadas  ou rampas  para pedestres , deverão  ser  dimensionadas  do mesmo modo  que os  corredores  quanto a largura , que  deverá  ser , no mínimo de 1,00 m( um metro )  livre.

Parágrafo 1º - Nas edificações  de caráter comercial nos prédios  de apartamentos  sem elevador , a largura  mínima de  1,20m ( um metro e vinte centímetros).

Parágrafo 2º -- Nas escadas  de uso nitidamente  secundário e eventual  como para depósitos , garagens, dependência de empregada  e casos similares , será permitida  a redução  de sua largura  para até  o mínimo  de 0,80 m ( oitenta centímetros).

Parágrafo 3º - A existência  de elevador  em uma edificação  não dispensa  a construção  de escada.

ART 55º - As rampas de ligação  entre dois  pavimentos , para pedestres não poderão ter declividade superior  a 15% ( quinze por cento).

ART 56º - O dimensionamento  dos degraus  será feito  de acordo  com a fórmula  de Blondel 2h+b=0,63m a  0,64 m ( onde o h é a altura   do degrau e b e a largura ) obedecendo  os seguintes limites:

I – Altura máxima  de 0,18 m ( dezoito centímetros ) e,

II – Largura mínima  de 0,27 m ( vinte e sete centímetros)

ART 57º -Nas escadas em leque , o dimensionamento dos degraus  deverá ser feito  no eixo, quando sua  largura  foi inferior  a 1,20 m ( um metro e vinte centímetros) ou no mínimo igual a 0,60m ( sessenta  centímetros)  do bordo inferior , nas escadas  de maior largura.

ART 58º - Nas escadas em leque , será obrigatória  a largura mínima  de 0,07m (sete centímetros )  junto do bordo interior  do degrau.

ART 59º- Sempre que a altura  a vencer  for superior  a 2,80 m ( dois    metros  e oitenta centímetros)  será obrigatório intercalar  um patamar  com  extenção  mínima de 0,80 m ( oitenta centímetros)

ART 60º - As escadas  que atendem  a mais  de 2 (dois)  pavimentos  serão incombustíveis , devendo  a balaustrada ou corrimão  ter sua largura  acrescida  aquela  estabelecida  no artigo 54.

Parágrafo Único- Escada  de ferro  não é considerada  incombustível.

ART 61º - As escadas e rampas  deverão  ser executadas  de forma   a apresentarem  superfície  em materiais antiderrapantes.

SEÇÃO VI

Dos Muros  e Muros  de Arrimo.

ART 62º - Quando as divisas  entre os lotes  forem fechadas  por muros  de alvenaria , estes deverão  ser feitos  sobre alicerces  de pedra  ou concreto , e possuírem  condições  de estabilidade.

ART 63º -a Prefeitura  poderá exigir  dos proprietários  a construção  de muros  de arrimo e de proteção  sempre que o nível  do terreno  for superior  ao logradouro  público  ou quando  houver desnível  entre os  lotes  que possa  ameaçar  a segurança  das construções  existentes.

ART 64º - Os terrenos edificados , devidamente  ajardinados , poderão  ser dispensados  da construção  de mureta  no alinhamento.

SEÇÃO VII

Das Calçadas  e Passeios.

ART 65º - Os imóveis  que tenham  frente  para logradouro  pavimentado , são obrigados  e a  manter  em bom estado , os passeios  em frente aos seus lotes.

ART  66º - Em determinadas  vias , a prefeitura  poderá determinar  a padronização  da pavimentação  dos passeios , por razão  de ordem   técnica  e estética.

ART  67º - Os acessos  de veículos  aos lotes  deverão ser feitos  obrigatoriamente  por meio de rebaixamento  do meio fio, sem uso  de cantoneiras . Rampeamento

Do passeio  terá  até   1,00  m ( um metro )  de extensão.

CAPITULO VIII

Das  Precauções  durante as obras.

SEÇAÕ I

Dos Tapumes  e Andaimes.

ART  68º - Nenhuma construção  ou demolição  poderá ser executada  no alinhamento  predial  sem que haja , obrigatoriamente , proteção por tapume  que garanta a segurança  de quem  transita  pelo logradouro.

ART 69º  -Tapumes ou Andaimes  não poderão  ocupar  mais  que a metade  do passeio deixando  a outra  inteiramente  livre  e desimpedida  para  transeuntes.

Parágrafo 1º - A parte do passeio  nãodeverá  ser inferior  a 1,00 ( um metro).

Parágrafo 2º - Poderá ser feito  o tapume  em forma  de galeria  por cima  da calçada deixando-se  uma  altura livre  de no mínimo  2,50 m ( dois metros  e cinquenta  centímetros)

ART 70º - Os tapumes  para edifícios   de 3 ( três)  ou mais pavimentos  deverão  ser protegidos  por tela  de arame  ou proteção  similar  de modo  a evitar  a queda  de ferramentas  ou materiais nos logradouros  e prédios  vizinhos.

SEÇÃO II

Dos postes  Hidrantes  e Arborização.

ART 71º - A localização  dos postes , hidrantes e arborização  é de exclusiva  competência  da administração  municipal, podendo  os mesmos  serem removidos  ou  suprimidos  em casos  excepcionais  a critério da Prefeitura  devendo o interessado  requerer , comprovando  a necessidade de tal medida.

SEÇÃO III

Dos  Coretos  e banca  de Jornais.

ART . 72º - A Prefeitura Municipal  poderá autorizar  a colocação , nos logradouros  Públicos , de coretos   provisórios , destinados a festividades religiosas, cívicas ou de caráter  popular.

Parágrafo 1º - os coretos  deverão ser do tipo aprovado  pelo órgão  competente  da Prefeitura.

Parágrafo 2º - Não poderão  perturbar  o transito  público  nem o escoamento  das águas fluviais.

Parágrafo 3º - Deverão ser removidos  dentro  das 24  ( vinte e quatro)  horas  que se seguirem  ao  encerramento  dos festejos ,caso  contrário  a  Prefeitura fará a remoção  e dará  ao material  removido   a destinação  que entender.

ART 73º - As bancas  para a venda  de jornais  e revistas , poderão ser colocadas nos logradouros  públicos  e  em locais   pré-destinados , sempre  a título  precário, a juízo  do órgão  competente  da prefeitura.

Parágrafo   1º - As bancas  deverão  ser aprovadas pelo órgão  competente  da Prefeitura.

Parágrafo 2º - As bancas  não deverão   obstruir  o trânsito  de pedestres ou de veículos.

SEÇÃO IV

Da Conservação  e Limpeza dos Logradouros e da  Descarga de Materiais  na Via Pública.

ART 74º - Não será permitida , sob pena de  multa  ao responsável  pela obra , a permanência  de qualquer  material de construção  na via pública  por tempo maior que  o necessário  para a sua  descarga  e remoção.

ART 75º - Durante a execução da obra , o proprietário  e o responsável  deverão  por em prática  todas as medidas  para a segurança  dos operários , do público  e das  propriedades vizinhas, bem como  para manter  os logradouros  em estado   de permanente limpeza e conservação.

CAPITULO IX

Dos elementos  da Construção.

SEÇÃO I

Das Fachadas.

ART 76º -  É livre  a composição  de fachadas , executando-se  as  localizadas  em zonas  históricas  ou tombadas , devendo  nestas zonas  serem  ouvidas  as autoridades  que regulamentam  a matéria a respeito.

ART 77º - As fachadas das edificações  deverão  apresentar  bom acabamento , em todas as partes visíveis  dos logradouros   públicos.

ART 78º - As fachadas  situadas  no alinhamento  não poderão  ter até  a altura  de 2,50 ( dois metros  e cinquenta  centímetros)  saliências  maiores  que 0,20 m ( vinte  centímetros)  nem abrir  para fora, persianas  ou qualquer  outro  tipo  de vedação , abaixo desta altura.

ART 79º - Não serão permitidos  sobre os passeios  públicos , beirais , pingadeiras ou escoadouros  de água  fluvial  ou de águas  servidas.

SEÇÃO II

Das Marquises e Toldos.

ART 80º - Será permitida  a construção  de marquises  nas  testadas das edificações  construídas  no alinhamento  obedecendo  aas seguintes condições:

I - Não podendo exceder  a ¾ ( três quartos)  da largura  do passeio , com balanço  máximo  de 0,30 m ( trinta centímetros)

II – Nenhum de seus elementos  componentes , estruturais  ou decorativos , poderá estar  a menos  de 2,50 m ( dois metros  e cinquenta  centímetros )  acima do passeio publico.

III – Não prejudicar  a iluminação   e a arborização públicas e,

IV – Serem construídas  de material impermeável  e incombustível.

ART . 81º - Serão permitidos  retráteis no alinhamento , devendo  ser obedecidos  os três primeiros  itens  do artigo anterior.

ART 82º - As fachadas  construídas  no alinhamento  ou as  dele  ficarem recuadas , em virtude  do recuo  obrigatório , poderão ser balanceadas , a partir  do segundo pavimento  nas seguintes condições:

I – O balanço máximo  poderá ser  1/20 ( um vigésimo)  da largura  do logradouro  e não poderá  exceder   a 1,20  ( um metro e vinte centímetros)

II – Nos logradouros cuja  largura for  igual ou inferior  a 12,00 m ( doze metros )  não será permitida   a construção  de balanços e,

III – Nas construções afastadas  do alinhamento   a largura  do logradouro  para os efeitos   deste artigo , será  acrescida   dos recuos.

Parágrafo Único - 	Nas edificações , que  formem  galerias  sobre o passeio , não será permitida  o balanço da  fachada.

SEÇÃO III

Das Coberturas.

ART 83º - As Coberturas  das edificações  serão construídas  com  materiais  que permitam:

I – Perfeita impermeabilização e,

II – Isolamento térmico.

ART 84º - As águas fluviais  provenientes  das coberturas  serão   esgotadas  dentro  dos limites   do lote , não    sendo permitido   o deságue  sobre os lotes  vizinhos  ou logradouros.

Parágrafo 1º - O terreno circundante  as edificações  será preparado   de modo  que permita franco  escoamento  das águas  fluviais  para a via  pública  ou para o terreno  a jusante.

Parágrafo 2º - È vedado   o escoamento  para a via pública , de águas  servidas  de qualquer espécie.

Parágrafo 3º - Os edifícios  situados  no alinhamento   deverão  dispor  de calhas  e condutores   e as águas

CAPITULO X

Da Iluminação  e ventilação.

SEÇÃO I

Da Iluminação  Natural  e das aberturas  de Ventilação.

ART 85º - Todo o compartimento  deverá dispor  de abertura , comunicando  diretamente  com o logradouro  ou especo livre dentro  do lote, para fins  de iluminação  e ventilação .  Excetuando-se  desta  obrigatoriedade os corredores  internos  até 10,00 m ( dez metros)  de comprimento  e as caixa  de escadas  em edificações  uni familiares de no máximo  2 ( Dois )  pavimentos.

ART.  86º -  Não poderá haver aberturas  nas paredes levantadas   sobre as  divisa  ou a menos  de 1,50 m( um metro e cinquenta centímetros).

ART 87º - Aberturas confortantes , em economias  diferentes   , não poderão   ter, entre eles, distância  menor  que 3,00 m( três metros) mesmo que estejam  em um  mesmo edifício . Nos casos de poço de ventilação  esta distancia  fica reduzida  para 2,00m (  dois metros).

ART 88º - Não serão  consideradas  aberturas  para iluminação , as janelas  que abrirem  para terraços  coberto  alpendres  ou avarandados  com mais  de 2,00 m

( dois metros)  de largura , voltados para os quadrantes  sul e leste   ou com mais  de 2,50 ( dois metros  e cinquenta centímetros)   voltados  para os demais quadrantes.

Parágrafo Único- Quando os terraços , alpendres ou avarandados  estiverem situados  em áreas fechadas  ficam reduzidos  para 1,50 m (  um metro e cinquenta centímetros) , as larguras mencionadas  no presente artigo.

ART 89º - As janelas de ventilação  e iluminação  deverão ter , no conjunto  para cada  compartimento  a área mínima de.

I – 1/5 ( um quinto)  da área  de compartimento  para salas , dormitórios , refeitórios  e locais de trabalho.

II – 1/7 ( um sétimo) da área  do compartimento  para cozinhas, copas,  lavanderias,  rouparias,  banheiros  vestiários  e gabinetes sanitários.

III- 1/10 ( um décimo)  da área  do compartimento  para vestíbulos , corredores e caixa de escadas e,

IV – 1/15 ( um quinze avos) da área  do compartimento  para depósitos  e garagens.

Parágrafo 1º - As relações  dos itens  acima ficam alteradas,respectivamente  para 1/4(um quarto), 1/6(um sexto), 1/8(um oitavo) e1/10(um décimo)quando as aberturas  abrirem  para avarandados , terraços, ou alpendres com mais  de 1,00 m(um metro) e menos  que os  limites fixados no artigo 88.

Parágrafo 2º- A área mínima  permitida  para iluminação  e ventilação será em qualquer caso  de 0,50 m² ( cinquenta centímetros quadrados).

ART. 90º - Nas aberturas  de iluminação, a distancia   entre a parte inferior  da verga  e o ferro, não pode  ser  superior  a 1/6 ( um  sexto) do pé direito.

ART. 91º - Pelo menos  metade  da área das aberturas  da   Iluminação  deverá  servir  para ventilação.

SEÇÃO II

Das  áreas  de Iluminação e ventilação .

ART 92º - As áreas destinadas  a insolação , iluminação e ventilação dos compartimentos  das edificações , poderão ser  de três  categorias Áreas abertas  Áreas  fechadas e Poço de ventilação.

Parágrafo 1º - As áreas abertas  Istoé  as que tem  uma das faces  abertas  para um logradouro  público ,não  poderão  ter dimensão  menor  que 1,50 m (um metro e cinquenta  centímetros)  mais 1/8 ( um oitavo)  de altura  da edificação , contada  a  partir  do piso  do pavimento  servido  pela área  até o forro.

Parágrafo 2º -  As áreas fechadas  não poderão  ter dimensão  menor  que 2,00m (dois metros)  mais 1/6(um sexto)  da altura da edificação, medida a partir do piso  do pavimento  servidor  pela área  e forro. Estas  áreas  não poderão  em nenhum caso , ter menos  que 8,00 m² (oito metros quadrados).

Parágrafo 3º - Os Poços de Ventilação  não poderão  ter área  menor  que 1,50 m( um metro e cinquenta  centímetros) , nem dimensões menores  que 1,00 m( um metro)  e devem ser revestidos internamente  e visitáveis  na base . Somente serão  permitidos  em edificações  demais de dois pavimentos  e para ventilar  gabinetes  sanitários , banheiros,corredores,caixas de escadas, adegas , porões e garagens.

CAPITULO XI

Do Alinhamento  e dos Afastamentos.

ART 93º - Todos os prédios  construídos  ou reconstruídos  dentro  do perímetro  urbano , deverão obedecer  ao alinhamento  e ao afastamento  frontal, fornecido  pelo órgão  competente da Prefeitura Municipal  mediante requerimento  do proprietário ou do  construtor  devendo  ser anexado  a esse requerimento  o esquema da planta  da situação  na escala  de1.500 ( um por quinhentos0  conforme modelo  a disposição  no protocolo.

ART 94º - Os prédios comerciais , construídos   somente em áreas  previamente  delimitadas  pela municipalidade , que ocuparem  a testada  do lote, deverão  obedecer  as seguintes  condições .

I-O caimento  da cobertura  severa sempre  ser no sentido oposto ao passeio  ou paralelo a este.

II- No caso  de se fazer  passagem  lateral , em prédios  comerciais , esta nunca  será inferior a 1,00 m(um metro ) e

III – A passagem  que tiver  como fim o acesso  público , para o atendimento  de mais  de três  estabelecimentos  comerciais , será considerada  galeria  e obedecerá  ao seguinte:

A)Largura mínima de 3,00 m( três metros)

B)Pé-direito mínimo de 4,50 m (quatro metros  e cinquenta centímetros)

C) Quando tiver  um só acesso  para uma via  publica  e for  em linha reta ,a profundidade máxima  será  de 25,00m ( vinte e cinco metros) e,

D) Quando tiver  dois acessos  para logradouros  diferentes a profundidade máxima  será de50,00 m (cinquenta metros) para as dimensões mínimas  estabelecidas  nos itens (A) e (B).

ART 95º - Aos prédios industriais  somente será permitida  a construção  em áreas  previamente  determinadas  pela municipalidade  para este fim ,em lotes 	 de  área nunca  inferior  as determinadas  na legislação  urbanística  obedecendo  ao que se segue.

I – Afastamento de uma das divisas  laterais , de no mínimo 3,00 m( três metros) sendo observado a não contiguidade  das paredes  dos prédios  e cabendo a prefeitura  Municipal  estabelecer  a sentido  obrigatório  o afastamento e,

II- Afastamento mínimo  de5,00 m( cinco metros0  da divisa  frontal  com o passeio  permitido , neste espaço , pátio de estacionamento.

CAPITULO   XII

Dos Pés-Direitos.

ART 96º - Salvo os casos especificados  em outros capítulos  do presente código , o pé direito mínimo  será de  2,60 m ( dois metros e sessenta centímetros) para salas , dormitórios , escritórios, locais de trabalho, copas e cozinhas será de 2,40 m ( dois metros e quarenta centímetros)  para banheiros vestiários  gabinetes sanitários  corredores  garagens e porões.

ART  97º - Quando houver vigas  aparentes  os pés-direitos  deverão ser medidos  do piso  até a parte  inferior  das mesmas.

CAPITULO  XIII

Das aberturas  e Comunicações.

ART 98º - O dimensionamento  das  portas deverá  obedecer  a altura  mínima  de 2,10 m ( dois metros e dez centímetros ) e as  seguintes  larguras mínimas.

I – Porta de entrada principal

a) 0,,90 m      ( noventa centímetros)  para residência  unifamiliar

b) 1,10 m ( um metro e dez centímetros) para prédios  coletivos  até três pavimentos.

c) 1,50 ( um metro e cinquenta centímetros) para prédios de maior altura.

II – Porta de entrada  de Serviço  0,70 m ( setenta centímetros)

III – Porta de acesso a salas , dormitórios , Gabinetes, cozinhas  0,80 m ( oitenta centímetros)

IV – Porta  interna  secundária , portas de banheiros  e  sanitários 0,60 m ( sessenta centímetros)

CAPITULO XIV

Das Alturas  das Edificações

ART .99º - O gabarito máximo  de altura  em zona  comercial  será fixado  pela lei de Zoneamento  do município.

ART 100 – O gabarito máximo  de altura  na zona residencial, será fixado  pela lei  de zoneamento  do município.

ART 101 – Como alturas das edificações  será considerada  a medida  vertical do nível  do passeio até  o ponto mais  elevado  da edificação  e deverá  estar  de acordo  com a legislação  do município sobre  proteção  de campo de pouso fortes  telefonia  por meio  de micro-ondas  etc.

CAPITULO XV

Dos Compartimentos.

ART 102 – Para os efeitos do presente código, o destino dos compartimentos  não será considerado  apenas  pela sua  denominação  em plantas , mas também pela sua finalidade  lógica, decorrente de sua  disposição no projeto.

ART 103 – Os dormitórios, não  poderão  ter dimensão  menor de 2,50 m ( dois metros e cinquenta  centímetros)  e terão as áreas  de acordo  com as especificações  abaixo.

I – No caso de apenas um dormitório a área mínima   será de 12,00 m² ( doze metros quadrados)

II – No caso de dois dormitórios o primeiro deverá satisfazer  a condição  anterior . e o segundo  poderá ter  a área mínima  de 9,00 m² ( nove metros quadrados)

III – No caso de três dormitórios  ou mais  os dois primeiros  deverão  satisfazer  as condições  anteriores  e os restantes  poderão  ter áreas mínimas  de 7,50 m² ( sete metros  e cinquenta centímetros quadrados)

V – No caso de haver dependências  sanitárias  de serviço  poderá ser admitido  um dormitório  com acesso  por essas dependências , tendo área mínima  de 5,00 m² (cinco metros quadrados) e largura mínima  de 2,00 m² ( dois metros).

Parágrafo Único – Nas áreas mínimas , estabelecidas  neste artigo, poderão ser  incluídas  as áreas  de armários  embutidos  até no máximo  de 1,50 m² ( um metro  e cinquenta  centímetros quadrado)

ART 104 – A sala  quando houver  apenas  uma na economia , deverá ter área mínima  de 12,00 m² ( doe metros quadrados) .Quando mais de uma sala  ou outras peças  de permanência  diurna  prolongada, cada  uma deverá  ter pelo menos  9,00   m² ( nove metros quadrados) Em qualquer caso , não poderão  ter dimensões  menor  que 2,50 m ( dois metros  e cinquenta centímetros)

ART 105 – As cozinhas , copas  e despensas , não poderão  ter área  menor  que 5,00 m²  ( cinco metros quadrados)  nem dimensões  menor  que 2,00 m² ( dois metros).

ART 106 – As cozinhas  não poderão  ter comunicação  direta com dormitórios , nem  com  gabinetes  sanitários.

ART 107 – Os compartimentos  para banheiros  deverão  ter uma  área mínima  de 3,00 m² (três metros quadrados)  e dimensão mínimas  de 1,20 m ( metro e vinte centímetros)  os  aparelhos  deverão  manter  das paredes  e entre si  uma distancia de 0,45 m ( quarenta  e cinco centímetros)  permitindo  uma circulação  livre de 0,60 m ( sessenta centímetros) .

ART 108 – Os compartimentos  sanitários , que contiverem  apenas  um vaso  sanitário  e um chuveiro ou um  vaso e um sanitário, poderão  ter uma área  mínima  de 1,50 m²  ( um metro e cinquenta centímetros quadrados)  e dimensão  mínima de 0,90 m ( noventa centímetros)

ART 109 – Em locais de  uso público , em colégios , hospitais,  fábricas etc. são permitidos sub-compartimentos  sanitários  com apenas  um vaso sanitário  ou apenas  um chuveiro podendo  ter área  mínima de 1,00 m² ( um metro quadrado)  e dimensão mínima  de 0,90 m  (noventa centímetros)

ART 110 – As garagens particulares  deverão  ter área mínima  de15,00 m² ( quinze metros quadrados)  e dimensão mínima de 2,60 m ( dois metros  e sessenta centímetros).

ART 111 – Os corredores  de uso  exclusivo  de economias  unifamiliares , deverão ter uma largura mínima  de 1,00 ( um metro).

CAPITULO XVI

Das Taxas  de Ocupação e dos índices  de Aproveitamento.

SEÇÃO I

ART. 112 -  Para as construções  residenciais , a taxa  de ocupação  será fixada  pela lei  de zoneamento  observadas  as normas  deste artigo.

ART 113- - Para as construções  comerciais   e industriais , a taxa  de ocupação  será fixada  pela lei  de zoneamento  do plano  diretor , desde  que outros  dispositivos  deste  código sejam obedecidos.

ART 114 – Obtém-se  a taxa  de ocupação , dividindo-se  a área ocupada  pela projeção  horizontal do prédio   pela área total  do lote.

Área ocupada  pela projeção horizontal

Taxa de Ocupação (%) =--------------------------------------------------

Área total do lote

SEÇÃO II

Dos índices   de  Aproveitamento

ART 115- Nas edificações  em geral , o índice  de aproveitamento  do lote  será observado  conforme  os limites fixados  na lei  de zoneamento  do plano diretor.

ART  116 – Obtém-se o índice  de aproveitamento  dividindo-se  a área  total  da construção  pela área do terreno.

Área total da Construção

Índice de aproveitamento=                    -----------------------------------

Área do terreno

CAPITULO XVII

Dos Materiais.

ART 117 – Somente serão licenciados  as edificações   de maneira que tiverem  apenas  um pavimento  e se  situarem  nas zonas  permitidas  pelo plano diretor.

ART 118- Aplicam-se as edificações  de madeira  toadas as disposições  gerais  deste artigo  que não  contraírem  o seguinte.

I – As edificações  de madeira  deverão  recuar  , no mínimo  4,00 m ( quatro metros)  do alinhamento  e deverão  afastar-se  no mínimo  1,50 m ( um metro  e cinquenta centímetros)  da divisa devendo  distar  pelo  menos 4,00 ( quatro metros)  de qualquer outra edificação  no mesmo lote.

II – Será permitida construção  de parede  na divisa  desde que  a  mesma  seja de alvenaria  e ultrapasse  de 1,00 m ( um metro)  a fachada , os fundos  e o  forro  da edificação.

III – As edificações de madeira  com menos de 80,00 m² ( oitenta metros0  poderão  ter os  compartimentos  menores  do que os mínimos  exigidos  no CAPITULO XV da seguinte maneira.

A)10,00 m²(dez metros quadrados)para a sala e o primeiro dormitório

B)8,00 m² (oito metros quadrados)  para o segundo dormitório

C)6,00 m² ( seis metros quadrados)  para os demais.

IV – As edificações  de madeira  com dimensões  mínimas  de 5,50 m ( cinco metros  e cinquenta centímetros)  pó 5,50 m ( cinco metros  e cinquenta centímetros)  deverão   ter as seguintes  áreas mínimas  para os seus  compartimentos.

A)9,00 m²  ( nove metros quadrados) para sala.

B)7,00 m² (sete metros  quadrados) para os dormitórios

C)4,50 m² ( quatro metros  e cinquenta  centímetros  quarados)  para cozinha ,esta com largura mínima de  1,50 m ( um metro  e cinquenta centímetros)

V – As edificações  de  madeira  deverão ter dependências  para sanitários  em alvenaria.

CAPITULO XVIII

Dos  Edifícios  de Apartamento.

ART 119- Além das especificações  gerais  do presente código , aplicam-se  as economias  componentes , os  edifícios  de apartamentos deverão obedecer as seguintes  condições particulares.

I – Os corredores  de uso  coletivo  deverão  ter uma largura  de 1,20 m( um metro e  vinte centímetros)  tendo o de entrada para prédios  com mais de três  pavimentos , largura mínima  de 1,50 m( um metro  e cinquenta centímetros)

II – No pavimento  térreo  deverá  existir  um quadro  indicador  de residências  e uma caixa  coletora  de correspondências , nos padrões  exigidos  pela empresa  de Correios e telégrafos.

III- Quando tiver mais de quatro pavimentos  ou mais de 16(dezesseis ) economias  deverão ser dotados  de um apartamento  destinado ao zelador.

IV – Deverão  ser dotados de reservatório  de água  de acordo  com as exigências  da empresa encarregada  do abastecimento.

V – Quando tiverem  mais de três pavimentos  deverão ser dotados de instalação  coletora  de lixo. Esta instalação  deverá ser  perfeitamente  vedada  com dispositivo  de fechamento  automático  e apresentar  boas condições  de limpeza e lavagem . As paredes  e o piso  do local  deverão ser revestidos  de material  impermeável  resistente  liso e lavável.

VI – Todos os apartamento deverão ser dotados  de uma área de serviço  com tanque , com  a superfície  mínima de 1,50 m² ( um metro e cinquenta e cinco centímetros  quadrados)  e dimensão  mínima  de 1,00 m ( um metro ).

VII – Todos os edifícios  que tiverem  mais de dois  pavimento , acima  do pavimento  térreo, deverão ser  servidos  por elevadores , nas condições  exigidas  no capitulo  correspondente  deste código.

ART 120 – Os prédios  de apartamentos  situados nas zonas comerciais  e que também  se destinarem  a escritórios  ou a outros  usos  não residenciais , deverão  ter a parte  residencial  em pavimentos  independentes  dos demais.

ART 121 – Cada apartamento  deverá constar  de pelo menos  uma sala , um dormitório, cozinha  circulação  e uma área de serviço.

Capitulo xix

Das Edificações  para fins diversos.

SEÇÃO I

Dos Hotéis  e Estabelecimentos  de Hospedagem.

ART 122- Além das disposições  deste código que lhes forem aplicáveis , os hotéis  e estabelecimentos  de hospedagem , deverão obedecer  as seguintes  determinações.

I – Os dormitórios  para dois leitos , deverão ter  a área mínima de 12,00  m²9 doze metros quadrados)  e para  um leito , a área  mínima  de 8,00  m² ( oito metros quadrados)  em qualquer caso , não poderão  ter dimensão menos  que 2,50 m ( dois metros e cinquenta centímetros)

II – Todos os quarto deverão  ser servidos  de lavatórios  com água  corrente ou banheiro  privativo

III – Caso não sejam  dotados  todos os quarto de banheiro   privativo , deverão  existir  sanitários  coletivos  em todos  os andares, na proporção  de um vaso  e um chuveiro, em compartimento  separados, para cada grupo  de seis leitos.

IV – As instalações sanitárias  para o pessoal  de serviço, deverão  ser independentes  das destinadas  aos hóspedes.

V – Deverão ter, no pavimento térreo , vestíbulos de entrada , instalações  de portaria , de recepção  com área mínima  de 20,00 m² ( vinte metros quadrados)  e dimensões mínimas de 3,00 m ( três metros)  alem da entrada  de serviço independente.

VI – Os corredores não poderão  ter largura inferior  a 1,50 M ( um metro  e cinquenta centímetros)  livres de obstáculos . O corredor  da entrada  principal  deverá obedecer  ao disposto  para os edifícios   de apartamentos.

VII – Em todos os pisos destinados  a dormitórios deverá  haver uma peça  ou armário para rouparia.

VIII – As paredes de banheiros despensas  cozinhas  lavanderia  deverão  ser revestidos  até a altura  de 2,05 m ( dois metros  e cinco centímetros)  com azulejos  ou material similar.

IX –Quando tiverem ais de  três pavimentos  deverão possuir  instalação  de coleta de lixo de acordo com as exigências   previstas  para edifícios  de apartamentos.

X – Quando tiverem  mais de dois pavimentos  acima do térreo , deverão ter elevadores , nas condições   exigidas  no capitulo  correspondente  deste código.

XI – Deverão ter instalações  preventivas  contra incêndio.

XII  - Deverão ter reservatórios  de água , de acordo  com as exigências  da empresa  abastecedora.

SEÇÃO II

Das escolas  e Estabelecimentos de  Ensino

ART 123 – Além das disposições  deste código  que lhe forem  aplicáveis , as escolas  e estabelecimentos  de ensino  deverão  obedecer  as seguintes determinações:

I – Terem dependências  especiais  para as instalações  administrativas.

II – As salas deverão  ter o pé direito mínimo de 2,80 m( dois metros e oitenta centímetros) e comprimento  Maximo de 9,00 m (  nove metros)  e a largura  mínima  de  5,00 m ( cinco metros) . A capacidade máxima  será  de 40(quarenta)  alunos  com uma área  mínima  de 1,50 m¹ ( um metro e  cinquenta  centímetros quadrados)  por alunos.

III – As aberturas para iluminação  e ventilação deverão  somar  no mínimo ¼ ( um quarto) de área da  sala, devendo ser situadas do lado esquerdo  em relação aos alunos  e serem  orientadas para os lados  leste nordeste  ou norte.

IV – Quando destinadas  a menores de 15 (quinze) anos deverão  ter área coberta  para recreação além  de pátio  aberto , nas seguintes proporções.

A)A área coberta  para recreação deverá  ter no mínimo  2/3 da área  das salas de aula.

B)A área destinada  aos pátios  abertos deverá  ter no mínimo  duas vezes  a área  das salas  de aula.

V- A iluminação artificial  deverá ser constituída  de no mínimo  200 lix  para salas de aula  e 300 lux  para salas  dos  trabalhos manuais ou laboratórios.

VI – Os corredores  e escadas  terão a largura  mínima de 1,50 m( um metro e cinquenta centímetros)

VII – As escadas terão  um patamar  obrigatório  de no mínimo  1,20 m ( um metro  e vinte centímetros)  e serão  obrigatoriamente  de material  incombustível.

VIII – Nos estabelecimentos  com mais de 200 ( dozinhos)  alunos  a largura das escadas  será  de 1,50 m ( um metro  re cinquenta centímetros) mais 0,008 ( oito milímetros)  por aluno  que exceder a 200 ( duzentos)  se houver  apenas uma escada.

IX – A distancia  da porta  da sala  de aula  até a escada  de acesso  nos  gabinetes  sanitários . não poderá  exceder a 25,00 M( vinte e cinco metros).

X – As escolas mistas  deverão  ter gabinetes  sanitários  separados  para ambos  os sexos ,nas seguintes  proporções.

A)Até 50 alunos , um vaso um mictório  e um lavatório  para o setor masculino , um vaso e um lavatório  para o setor feminino.O vaso sanitário  deverá estar em compartimento  independente.

B)Para cada grupo de 100 ( cem ) alunos  um vaso dois  mictórios  e dois lavatórios  para o setor masculino  dois vasos  e dois lavatórios  para o setor feminino.Cada vaso sanitário   deverá estar em  compartimento  independente.

XI – As escolas somente femininas  ou somente masculinas  deverão ter instalações  correspondentes as exigidas  no item  anterior  para cada grupo  de50 ( cinquenta)  alunos ou fração  nos respectivos  setores.

XII - Bebedouros  de água filtrada  1 (um ) para cada  grupo  de 70 ( setenta ) alunos  e

XIII – Prevenção  contra incêndios.

ART 124 – Os estabelecimentos que tiverem internato s  além das disposições  que lhe forem  aplicáveis  deverão obedecer  as seguintes determinações.

I – Os dormitórios deverão  ter área  mínima  de 6,00 m² ( seis metros)  por alunos  Pé-direito mínimo  de 2,80 m ( dois metros  e oitenta centímetros)

II – Deverão ter salas  em tamanho   e numero  suficientes  para que os alunos  internos  possam ler  ou estudas . Estas salas  também poderão  funcionar  como salas  de recreio  ou pequenos auditórios.

III – As instalações  sanitárias  mínimas  para os internatos  serão:

A)Um vaso sanitário  para cada  grupo  de 7(sete) alunos internos

B)Um chuveiro  para cada grupo de 7 (sete) alunos internos.

C)Um lavatório  para cada grupo de 5 (cinco) alunos internos

D)Um mictório  para cada  grupo de 20( vinte ) alunos ( internato masculino) .

E)Um Bidê  para cada grupo de 12(doze) alunos  ( internato feminino)

F)Um bebedouro  de água filtrada  para cada grupo  de 70 ( setenta ) alunos internos.

V – Os refeitórios  deverão  ser dimensionados  de modo  que corresponda  uma área mínima  ideal  de 6,00 m² ( seis metros quadrados)  para cada grupo de 5(cinco ) alunos

V – As cozinhas deverão  ter uma área  mínima de 15,00 m² ( quinze metros quadrados)  para estabelecimentos   de até  50( cinquenta) alunos  internos , aumentando  a proporção  de 1,00 m²  ( um metro quadrado)  para cada grupo de 10 (dez)  alunos  além do 50 ( cinquenta)

VI – Deverão  ter copa , lavanderia , rouparia e despensa que,  como cozinha  e gabinetes sanitários ,deverão  ter as paredes revestidas  com azulejos  ou similar , até a altura  mínima de 2,05 m ( dois metros e cinco  centímetros)

VII – Prevenção contra incêndio

SEÇÃO III

Dos Asilos , Orfanatos  e Congêneres.

ART 125 – Os asilos , orfanatos  e congêneres deverão  obedecer  além  das determinações  deste código que  lhes forem  aplicáveis , mais as seguintes disposições:

I – O pé-direito dos alojamentos , salas , cozinhas e refeitórios  deverá  ser  no mínimo  de 2,80 m ( dois metros e oitenta centímetros).

II – É vedada a orientação  de alojamento  para o lados sul.

III – Os alojamentos deverão  ser dimensionados  na base de no mínimo  6,00 m²  (seis metros quadrados) por leito  tendo no mínimo  10 (dez) leitos por alojamento.

IV – As instalações sanitárias  deverão ser separadas  para cada sexo  e serem previstas  na proporção  de  1 ( um )  vaso sanitário  1(um )  chuveiro  e 1(um ) lavatório  para cada 15 ( quinze)  leitos  devendo ter  instalação  sanitária independente  para o pessoal de serviço.

V – As cozinhas, copas  lavanderias  e instalações  sanitárias  deverão ter as paredes  revestidas  de material   liso impermeável  lavável  e resistente

VI – As escadas e corredores  deverão ter  a largura mínima  de 1,20 m ( um metro e vinte centímetros)  e ter os pisos de material impermeável  lavável e resistentes.

A altura dos degraus  e patamares deverão obedecer  as prescrições  previstas  para hospitais

VII –Quando tiverem mais de um pisos, deverão ser inteiramente  de alvenaria.

VIII – Deverão ter proteção  contra incêndios.

IX- Ter reservatório  de água  de acordo  com a prescrição  da empresa  abastecedora  e

X – Ter instalações  para coleta  e remoção  de lixo  que garantam  perfeita  higiene , quando o prédio  tiver mais  de  dois pavimentos.

SEÇÃO IV

Dos Hospitais  e Casas  de Saúde.

ART 126 – Alem das disposições  deste  código que lhes forem  aplicáveis , os hospitais ,casa de saúde e  estabelecimentos  congêneres  deverão obedecer   também  as seguintes determinações.

I – Serem construídos  inteiramente  de material  incombustíveis , não sendo admitidas  construções  de outro material  mesmo a título precário

II – Terem os Pé-direito de 2,80 M (  dois metros e oitenta centímetros)  em todas as dependências  executadas  os sanitários  depósitos  e dependências  de serviço  nitidamente  secundárias.

III – Todos os corredores  principais  ou os que derem acessos   a quartos , enfermarias , consultórios  salas de cirurgia  ou tratamento , deverão ter largura  mínima de 2,20 M ( dois metros  e vinte centímetros)  e serem  pavimentados  cm material  liso, resistente , impermeável , não sendo permitida  o emprego  de piso  de cimento . Deverão ser tomadas  precauções  afim  de se evitar ruídos  no piso , com rolamento  de carrinhos  ou camas.Os corredores  secundários  deverão  ter largura mínima  d 1,20 m ( um metro e vinte  centímetros )

IV – Os quartos  deverão  ter as seguintes   áreas mínimas.

A)9,00 m² ( nove metros quadrados)  para 1 (um ( leito

B)14,00 m² (quatorze metros quadrados)para 2 ( dois)  leitos com largura mínima  de 2,50 m ( dois metros e cinquenta centímetros)

V- As enfermarias  deverão  ter uma área  mínima  de 6,00 m² ( seis metros quadrados)  por leito  , e área  máxima  de 40,00 m²  quarenta metros quadrados)

VI -   Para os dormitórios  e enfermarias  é vedada a orientação  para o lado sul.

VII – A distancia máxima permitida  de  um quarto  ou enfermara  da escada  ou rampa  mais próxima  será  de 30,00 m ( trinta metros)

VIII – As portas dos quartos , enfermarias  salas de cirurgia  e tratamento  poderão  ter uma  largura  mínima  de 1,00 m ( um metro)  e serem  dotadas  de bandeira  móvel

IX – Ter instalações sanitárias  em cada pavimento  para uso de pessoal de serviço  e de doentes  com  separação  por sexo nas seguintes proporções.

A)Quando para uso de doentes  um vaso sanitário um lavatório  e um chuveiro  para cada dez leitos  e

B) Quando para uso pessoal  um vaso sanitário  um lavatório e um chuveiro para cada  trinta leitos.

X – As escadas deverão  ter degraus  de no mínimo  0,16 m ( dezesseis centímetros)  de altura  e patamares  de 1,50 m ( um metro  e cinquenta centímetros)  que dividam  a escada  em dois lances  aproximadamente  iguais.  A largura mínima  das escadas  deverá ser   de 1,50 m ( um metro e cinquenta centímetros)

XI – As rampas   terão declive máximo  de 10% ( dez por cento)  largura mínima de  1,50 m ( um metro e cinquenta centímetros) e pavimentação adequada.

XII – Quando não houver rampa  ou o prédio tiver  mais de dois  pavimentos , será obrigatória  a instalação  de no mínimo  um elevador  com capacidade  de transportar maca.

XIII – As cozinhas e copas deverão  ter seus pisos e paredes revestidos  com  material liso  impermeável resistente  e lavável.

XIV -  As lavanderias  deverão  ter  aparelhagem  de desinfecção  e esterilização  de roupas  e os pisos  e paredes  deverão ser  revestidos  com materiais  iguais  aos das cozinhas.

XV –As cozinhas e necrotérios  deverão ter acesso  independentes  das entradas  de pacientes.

XVI – Os necrotérios são obrigatórios  para estabelecimentos   hospitalares  com mais de 25 ( vinte e cinco )  leitos. Deverão  ter as paredes  revestidas  com  material liso ,lavável impermeável  ou pintados com tinta  lavável e os pisos  revestidos  com  material  resistente  liso impermeável  e lavável. Deverão ainda  ser  lotados   de instalações sanitárias.

XVII – Ter instalações geradora  de energia  elétrica  de emergência.

XVIII – Ter instalações para coleta  e remoção  de lixo  que garantam  perfeita  assepsia  e higiene  em qualquer  ponto das instalações.

XIX –Ter reservatório  de água  de acordo  com a prescrição  da empresa  abastecedora e

XX- Ter  prevenção  contra incêndios.

SEÇÃO V

Das Edificações  Destinadas  e escritórios  e a Outros  Fins  não Residenciais.

ART 127 – Além das disposições  do presente código  que lhes  forem  aplicáveis , as edificações  destinadas  a escritórios , consultórios, laboratórios  de análises  clínicas  e estúdios  de caráter profissional deverão  obedecer  ainda  as disposições deste artigo.

I – As aberturas  de ventilação  e iluminação  deverão perfazer  pelo mínimo 1/6  um sexto )  da área peca.

II – Os corredores  do edifício  deverão  ter uma largura  mínima  ter uma largura mínima  de 1,50 ( um metro e cinquenta centímetros)  sendo que para o corredor  principal  de entrada  haverá  mais de 1,10 ( dez centímetros)  de largura para cada pavimento  além do terceiro.

III – No pavimento  térreo  deverá  existir  um quadro  indicador  dos ocupantes  do edifício  e uma caixa coletora  de correspondência nos moldes  exigidos  pela empresa de Correios e Telégrafos.

IV – Deverão  ser dotados  de  reservatório  de água de acordo  com as exigências  da empresa  encarregada  do abastecimento.

V – Todos os conjuntos  ou salas  de área igual  ou superior  a 20,00 m² ( vinte metros quadrados)   deverão  ser dotados  de instalações  sanitárias  privativas  contendo um vaso  e um lavatório  de acordo com o ART 109  deste código.

VI – Para cada 100,00 m² ( Cem metros quadrados )  de área comercial  deverá haver  um vaso  sanitário para  cada sexo ,com respectivos lavatório.

VII – Não serão permitidos  as divisões  de madeira  ou material  combustível  entre economias  diferentes

VIII – Quando tiverem mais de três pavimentos  deverão ser dotadas  de instalações  coletoras  de lixo , nas condições exigidas  para os edifícios  de apartamento.

IX – Os edifícios que tiverem  mais de dois pavimentos  acima do térreo deverão ser servidos  Por   elevadores  nas condições  exigidas  no capitulo  correspondente  deste código e

X – O pé-direito  mínimo  para os locais  de trabalho  será de 2,50 m ( dois metros e cinquenta centímetros) e de 2,30 m ( dois metros  e trinta centímetros)  para os sanitários e corredores.

SEÇÃO VI

Das Lojas  e Supermercados.

ART  128 – Além das disposições  deste artigo  que lhes forem  aplicáveis  as lojas   e supermercados  deverão obedecer  as seguintes  determinações.

I  - Não poderão  ter o pé direito  inferior  a 3,50 M ( três metros e cinquenta centímetros)  nos pavimentos  térreo  e a 20,80 m( dois metros e oitenta centímetros)  nos outros pavimentos.

II – Quando  houver galeria  esta não poderá  ter área maior  que 50% ( cinquenta por cento)  da área do  pavimento respectivo, cujo pé-direito  mínimo  será de 4,50 m ( quatro metros  e cinquenta centímetros).

III – As escadas para o público  terão a largura  mínima de 1,50 m ( um metro e cinquenta centímetros)

IV – Deverão possuir gabinetes  sanitários  na proporção  de um vaso sanitário  e um lavatório  para cada 50,00 m ² ( cinquenta metros quadrados)  ou fração.

V – As portas  de entrada  deverão  ter a largura  mínima   de 1,50 m ( um metro e cinquenta centímetros)

VI – Quando situados  nas zonas  comerciais   deverão ter  marquises.

VII – Quando tiverem  mais de 150,00 m²  ( cento e cinquenta  metros quadrados)  deverão  contar  com equipamento  de prevenção  contra incêndios  e

VIII – Quando estiverem  situados  em edifícios  também  residenciais  deverão  ter abastecimento  de água  totalmente  independente  da parte residencial.

SEÇÃO VII

Dos  Bares  Cafés  Churrasqueiras  Restaurantes  e Estabelecimentos Congêneres.

ART 129 – Alem das disposições  que lhes  forem  aplicáveis  deverão obedecer  mais  as seguintes:

I – O Pé-direito será o mesmo  exigido  para lojas.

II – As paredes  e Pisos  das Cozinhas , despesas , Copas  e adegas , deverão  ser revestidas  com  material   liso  impermeável  lavável  e resistente. Quando for  usado azulejos , será tolerado  o revestimento  das paredes   até a altura  de 2,05 m ( dois metros  e cinquenta centímetros).

III – Deverão ter instalação  sanitária  com mictório , lavatório,  vasos sanitários  para ambos  os sexos,  independente  para uso  público  e dos funcionários.

IV – As cozinhas deverão  ter no mínimo  de 10,00 m¹ ( dez metros quadrados)  largura  mínima de 2,50 m ( dois metros e cinquenta centímetros) e pé-direito  de 2,80 m ( dois metros  e oitenta centímetros)

V – As janelas  das cozinhas  copas e despensas  deverão  ser obrigatoriamente  protegidas  com telas  milimétricas  e

VI – Deverão  ter câmeras  frigoríficas  ou refrigeradores  adequados  as finalidades  a que se destinam.

SEÇÃO  VIII

Das Leitarias  Mercadinhos  e Estabelecimentos  Congêneres

ART 130 – Além dos artigos  deste código  que lhes forem  aplicáveis  deverão obedecer  aos seguintes  dispositivos:

I – as paredes  deverão  ser revestidas  até a altura  de 2,05 m ( dois metros   e cinco centímetros)  de material  liso  impermeável e lavável.

II – Os pisos deverão ser revestidos  com material liso  impermeável  e lavável e

III – Os compartimentos  que servirem  como depósitos  de produtos  comerciáveis  deverão  ter as janelas  protegidas  com  telas  milimétricas.

SEÇÃO IX

Dos Açougues  e Matadouros.

ART 131 – Além das disposições  que lhes  forem  aplicáveis   , aos açougues  e matadouros  deverão  obedecer  mais as seguintes:

I – Deverão ter as paredes  revestidas , até a altura  de 2,05 m ( dois metros  e cinco centímetros)  com material liso  impermeável   e lavável.

II – Deverão ter pisos revestidos  cm material liso  , impermeável  resistente  a lavagens  constantes ,,não sendo permitido  o piso  simplesmente  cimentado.

III – Deverão ter rodapé  curvo  de concordância  entre pisos  e paredes  para facilitar  a limpeza.

IV – Deverão ter torneiras  e ralos  em quantidade  suficiente  para a lavagem  de pisos  e paredes.

V – Deverão ter aberturas  de ventilação  protegidas  com telas milimétricas  e

VI – Deverão ter instalações  sanitárias com duchas , lavatórios , mictórios  e vasos  sanitários  para uso  dos empregados   na proporção  de 1(um )  para cada grupo de 10 (dês) pessoas.

SEÇÃO X

Dos Cinemas  Teatros  e Auditórios.

ART 132 – Alem das disposições  deste  código  que lhes  forem  aplicáveis , deverão obedecer  mais as  seguintes:

I – Não poderão  ter estruturas  ou paredes de material  combustível , nem pisos  de tábuas  sobre  barateamento  ou forro de madeira.

II – Deverão ter hidrantes  e tomadas  de água  facilmente acessíveis

III – Deverão  ter pé-direito mínimo  de 3,50 m ( Três metros e cinquenta centímetros)

IV – Não poderão  ter o comprimento  maior  que duas  vezes  a largura média.

V – As portas ,corredores e escadas deverão  ter largura  proporcional a capacidade  da sala  com o mínimo  1,50 m(  um metro e cinquenta centímetros)  A soma das larguras  das portas  de saída , bem como  dos  corredores  e escadas  deve corresponder  a 00,1 m  ( um centímetro)  por pessoa.

Vi – Todas as folhas  de portas  deverão abrir para fora.

VII  0 O espaçamento  entre as filas  de poltronas  deverá   ser de   no mínimo  1,00 m ( um metro).

VIII – As fileiras  terão no  máximo14 ( quatorze )  poltronas  se tiverem  circulação pelos  dois (2) lados  e 7  ( sete)  poltronas  se situarem  junto as paredes.

IX – Os corredores de circulação  entre as poltronas , não poderão  ter largura  inferior  a 1,00 M ( um metro)  junto ao cenário  de 1,30 m ( um metro e trinta centímetros)  no fundo da sala.

X – Deverão ter instalações sanitárias  separadas  para ambos  os sexos  nas seguintes proporções:

A)Um vaso e um  lavatório  para ambos os sexos  para cada 250  ( duzentos e cinquenta poltronas)  e

B)um lavatório  para cada  100  ( cem)  poltronas e

XI – O projeto arquitetônico  deverá ser acompanhado  de detalhes  de distribuição  de poltronas , visibilidade  instalações elétricas , mecânicas  de projeção  e do equipamento  de prevenção  contra incêndios.

SEÇÃO XI

Dos  Depósitos de   Mercadorias  e Sucatas .

ART 133 – Além das disposições  que lhes  forem  aplicáveis  deverão  obedecer  mais as seguintes:

I – Deverão  ter o pé-direito mínimo de 3,50 m  ( três metros  e cinquenta centímetros)  e

II – Deverão ter  os pisos  pavimentados.

ART 134 – Quando se tratar  de depósitos  de materiais  , que pela  sua natureza  possam  ser conservados  ao  tempo, deverão   ser conservados  de maneira   a não  ver  visíveis  aos logradouros  públicos , para tanto  será  exigido  um muro  periférico  de 2,00 m ( dois metros)  de altura.

SEÇÃO XII

Dos Depósitos de Inflamáveis  e Explosivos.

ART 135- Alem das disposições  que lhes forem  aplicáveis  deverão obedecer ainda as seguinte:

I – A pedido de aprovação  das instalações  deverá ser acompanhado dos seguintes  elementos.

A)Planta de localização , na qual  deverá  constar  a edificação ,a implantação  de maquinário  e a posição   dos recipientes  e dos tanques e

B)Especificação  da instalação   mencionado  o tipo  de inflamável  a natureza e a capacidade  dos tanques  ou recipientes  , os dispositivos  de  proteção  conta incêndio , aparelhos  de sinalização  assim como  todo  aparelhamento  ou maquinário  empregado na instalação.

II – Terem  os depósitos  de combustíveis  em locais  adequadamente  preparados.

III – Terem instalações  e aparelhamento  preventivo  contra incêndios.

IV – Terem estrutura  metálica  ou de concreto  armado  quando tiverem   mais de 2 ( dois)  pavimentos.

V – Terem as paredes  na divisa  elevadas  a 1,00 m ( um metro)  acima da calha.

VI – terem as escadas  e entre pisos  de material  incombustível.

VII  - Terem pé-direito  mínimo de 3,50 m ( três metros  e cinquenta centímetros)

VIII – Terem os locais  de trabalho  iluminação  natural através  de aberturas  com área mínima  de 1/7  ( um sétimo )  da área  do piso  sendo  admitidos  lanternis  ou  shed..

IX – Terem compartimentos  sanitários  em cada pavimento   devidamente  separados  para uso  de ambos os  sexos  nas  seguintes proporções.

A)sanitários masculinos   1(um ) vaso  1(um) mictório  1(um ) lavatório  e 1 (um )  chuveiro para cada  grupo de 25 ( vinte e cinco )  ou fração e

B)Sanitários femininos  1(um ) vaso 1(um) lavatório  e 1(um)  chuveiro  para cada  grupo de 20 (vinte)  ou fração.

X- terem vestiários  com armários  para todos  os operários  em grupos  separados  para cada sexo e

XI – Quando houver chaminé  a mesma deverá ultrapassar  a 5,00 m ( cinco metros)  acima de qualquer  edificação  situada num raio  de 50,00 m( cinquenta metros) .

SEÇÃO XIV

Dos Postos  de Abastecimento.

ART 136 – O abastecimento  de combustíveis  e lubrificantes para veículos  automotores ,somente  será  permitido:

I – Nos postos de serviços.

II- Nas garagens coletivas e

III – Nos estabelecimentos   que tenham  frota própria  de veículos ,para exclusivo  abastecimento   dos mesmos.

SEÇAÕ XV

Dos Postos  de serviços.

ART 137 – Postos de serviços  e a edificações  destinada ao abastecimento , lavagem  e lubrificação , bem  como  pequenos  reparos  de urgência  de veículos  automotores.

ART 138 –Além dos dispositivos que lhes  forem aplicáveis , os postos  de serviços  estarão  sujeitos  aos  seguintes :

I – Deverão apresentar projetos  detalhados  dos equipamentos  e instalações.

II- Deverão ser construídos  com  matérias   incombustíveis  salvo o madeiramento  do telhado  e as  esquadrias  internas.

III – Deverão ter muro  de alvenaria  de 2,00 m ( dois metros)  de altura, separados  das propriedades  lindeiras.

IV – Os aparelhos incluindo  as bombas , deverão  estar recuadas  de no mínimo  6,00 m (seis metros)  do alinhamento  e das divisas  dos terrenos.

V – Quando os aparelhos  com exceção das bombas , estiverem  situados  em recintos  fechados  poderão ser  instalados  junto a divisas.

VI – Deverão ter instalações  sanitárias  franqueadas  ao público , separadas  para ambos  os sexos  e

VII – Deverão  ter instalações  e aparelhamento preventivo  contra incêndios.

SEÇÃO XVI

Das garagens  Coletivas.

ART 139 – Consideram-se  garagens coletivas  as edificações  destinadas  a guarda  de veículos  automotores  podendo  ter serviço  de abastecimento  ou não.

ART 140 – Os abastecimentos  somente será permitido  nestas garagens  quando sua capacidade  for maior  que 50 ( cinquenta ) veículos   devendo as bombas satisfazerem  as seguintes  condições :

ART 141 – Alem das exigência s que lhes couberem  do presente código , as garagens  coletivas  deverão  obedecer  mais o seguinte:

I – serem  construídas  de material incombustível , salvo o madeiramento  de cobertura  e as esquadrias.

II –Terem o pé-direito  mínimo de 2,40 m ( dois metros e  quarenta  centímetros)

III- Terem a área mínima de 12,00 m² ( doze metros quadrados)  para cada veiculo a estacionar.

IV –Terem assegurada  a circulação  livre  quando estacionados  os carros  dentro da garagem.

V – Terem com largura mínima  de 3,00 ( três ) metros  e declividade  máxima de 20 ( vinte por cento)

VI – Terem acesso  por meio de dois ou mais  vãos  com largura  mínima de 3,00 m ( três metros)  cada um  admitir-se-ão  um vão  único  com largura  mínima  de 6,00 m (seis metros)

VII – Trem sinalização  de alarme  e aviso  da saída  junto ao logradouro

VIII - 	terem assegurada  a ventilação  permanente  na proporção  de 1/20 ( um vigésimo )  da área  construída .

IX – terem instalações  e aparelhamentos  preventivo  contra incêndio.

SEÇÃO XVII

Das lavanderias   e Tinturarias

ART 142 – Além das disposições  deste código  que lhes  forem  aplicáveis , as construções  destinadas  a  lavanderias , deverão  satisfazer  mais as seguintes:

I – serem construídas de material  incombustível

II – terem o pé-direito  mínimo  de 3,50 m ( três metros  e cinquenta centimetors0  e

III – terem as paredes  revestidas até  2,05 m  ( dois metros  e cinco centímetros)  de altura  no mínimo  de material  liso  e impermeável.

CAPITULO XX

Dos Elevadores.

ART 143 – Os elevadores  deverão obedecer  as prescrições da ABNT

ART 144 – Será obrigatória  a instalações  de no mínimo  um elevador , nas edificações  de mais  de 2(dois)  pavimentos , sem contar  o pavimento  térreo  destinados  a  habilitação  múltipla em gera , mas de natureza  comercial , industrial  recreativa  ou de uso misto. E de no mínimo  2 (dois)  elevadores  nas edificações  de mais  de 6 (seis ) pavimentos  térreo.

Parágrafo único- serão obdecidas as recomendações  da ABNT aplicadas  de comum  acordo  com a firma  instaladora  e o órgão  competente  da prefeitura.

ART 145 – Em benefícios  com utilização  mista  residencial  e para outros fins , deverão existir  elevadores  exclusivos  para parte  residencial  e para  as outras  atividades.

ART 146 – O vestíbulo  d acesso  aos elevadores  deverá  sempre ter  ligação  que possibilite  a utilização da  escada  em todos os andares.

ART 147 –  distancia  mínima permitida  para a construção  de paredes frente  as portas dos elevadores medidas perpendicularmente  ao eixo  das mesmas  será  de 1,50 m ( um metro e cinquenta  centímetros)  para edifícios  residências  e 2,00 m (  dois metros para  edifícios comerciais

Parágrafo único – No pavimento  térreo  esta distancia será no mínimo  igual a largura  do corredor   de entrada .

CAPITULO XXI

Das Instalações Elétricas   e Telefônicas.

ART  148 – As instalações  elétricas e telefônicas  deverão ser feitas  de acordo com as exigências  da empresa  abastecedora  e tendo presente  as normas da ABNT

CAPITULO XXII

ART 149- As instalações hidroelétricas  e sanitárias deverão ser feitas  de acordo  com as exigências  da empresa  abastecedora  e tendo  presente  as normas da ABNT.

CAPITULO XXIII

Das Demolições.

ART 150  - A demolição de qualquer edifício  executados  apenas  os muros  de fechamento  até 2,00 m ( dois metros0  da altura , só poderá  ser executada  mediante  licença  expedida  pelo órgão  competente  da Prefeitura Municipal.

Parágrafo 1º- Tratando-se  de edificações  com mais de 8,00 m ( oito metros)  de altura , a demolição  só  poderá ser efetuada  sob a responsabilidade  de profissional  legalmente  habilitado.

Parágrafo 2º - Tratando –se  de edificação  no alinhamento  do logradouro  u sobre  uma ou mais divisas  o lote mesmo  que seja  de um só pavimento , isto é menos de 8,00 m ( oito metros)  será exigida  a responsabilidade  de profissional  habilitado.

Parágrafo 3º - O requerimento  em que for  solicitada  licença  para um  demolição  compreendida nos   parágrafos 1º  e 2º  será assinado pelo profissional  responsável   juntamente   com o proprietário .

Parágrafo 4º - Durante a demolição  o profissional  responsável  será obrigatório a manter em local  bem visível  a placa regulamentar.

Parágrafo 5º - Em qualquer demolição  o profissional  responsável   ou o proprietário  conforme o caso deverá  tomar  todas as medidas  necessárias  e possíveis  para garantir a segurança  os operários  públicos das benfeitorias  do logradouros  e das  propriedades vizinhas.

Parágrafo 6º - O órgão municipal  competente poderá  sempre que julgar  conveniente  estabelecer  horário  dento do qual  uma  demolição  deva  ou possa ser feita..

Parágrafo 7º - No pedido de licença  para demolição  deverá constar  o prazo de duração  dos trabalhos  o qual poderá  ser prorrogado  atendendo  solicitação  justificada  do interessado  e a juízo  do órgão  competente da Prefeitura.

Parágrafo 8º - Caso a demolição não fique concluída  dentro do prazo prorrogado  o proprietário ficará  sujeito  as multas  previstas  no presente código , a critério  do órgão  competente da Prefeitura.

ART 151 – A Prefeitura Municipal  poderá  obrigar  a demolição  de prédios  que estejam a juízo  do órgão  técnico competente , ameaçados  de desabamento ou as obras  em situação  irregular  cujo proprietários  cumprirem  com as determinações  deste código.

Parágrafo Único- A Prefeitura poderá  efetuar  a demolição  caso o proprietário  não a providencie cobrando do mesmo  as despesas  acrescidas  de uma taxa  de 20% ( vinte por cento).

CAPITULO XXIV

Das Obras Paralisadas.

ART 153 – No caso de se verificar  a paralisação  d uma construção  por mais  de 60 ( sessenta )  dias  deverá  ser feito  o fechamento  do terreno  no alinhamento  do logradouro  por meio  de um muro  ou tapume  lotado  de portão  de entrada  observadas  as exigências  deste código  para fechamento  dos terrenos  nas ruas  pavimentadas.

Parágrafo 1º - Tratando se de construção  no alinhamento  um dos vãos  abertos  sobre o logradouro  deverá  ser guarnecido  com uma porta  para permitir  o acesso  ao interior  da construção  devendo todos os outros  vãos  para o logradouro  serem fechados  de maneira  segura e conveniente.

Parágrafo 2º - No caso  de continuar  paralisada  a construção  depois de decorridos  mais de 60 (sessenta)  dias  será feito  pelo órgão  técnico  da prefeitura Municipal  um exame no local  a fim de constar  se a construção oferece perigo e promover  as providencias  que se fizerem necessárias.

ART 154 – As obras  paralisadas  que se situares em ruas  pavimentadas após  6 (seis )  meses de paralisação terão  lotação predial  como  concluído  fosse o prédio.

CAPITULO XXV

Das Penalidades.

ART 155 – Qualquer  obra , em qualquer  fase  de sua construção saem a respectiva licença para construção  estará sujeita  a embargo e multa, interdição  ou demolição , de conformidade  com   que estabelece  a presente  Lei.

ART. 156 –A execução da obra  em desacordo  com o projeto  aprovado  determinará  o embargo  e multa  se  no prazo  de 15  (quinze ) dias  a contar  da intimação  não tiver  sido  regularizada.

ART 157 – O levantamento  do embargo  somente ocorrerá  após a comprovação  do cumprimento  de todas  as exigências   que determinaram essa  medida  bem como  o pagamento  de multa aplicada.

ART. 158 – Estarão sujeitos a pena  de demolição  total  ou parcial  os seguintes casos:

I – Construção clandestina , entendendo-se como tal  a que for executada  sem pré via aprovação  do projeto e sem o prévio  fornecimento  do alvará  de licença  para a construção  quando o proprietário  tendo sido intimado e notificado  do embargo ,prosseguir na execução  da obra.

II – Construção feita  em desacordo  com o projeto aprovado  quando o proprietário  tendo sido intimado  e notificado  do embargo  prosseguir a execução da obra e

III – Obra julgada  insegura  e no caso  em  que não tinham  sido tomadas  providencias  para garantir  a sua segurança.

Parágrafo único – A pena de demolição  não será  aplicada  se forem satisfatória  as exigências  dentro do prazo  concedido.

CAPITULO  XXVI

Dos Embargos.

ART 159  - A obra em andamento  seja  ela de reparo  reconstrução  reforma  ou construção  será  embargada  sem prejuízo  das multas  e outras  penalidades  quando:

I – Estiver  sendo executada  sem o alvará  de licença  nos casos  em que o mesmo  for necessário.

II- For desrespeitado  o respectivo projeto  em algum  de seus elementos  essenciais.

III – Não forem observados  o alinhamento e a altura  da soleira

IV – For começada  sem a responsabilidade  de profissional  matriculado  na prefeitura e

V – Estiver em risco  sua estabilidade, com perigo  para o publico  ou para  o pessoal  que a executa.

ART 160 – Para embargar  uma obra  deverá  o fiscal  ou funcionário  credenciado  pela prefeitura  lavrar  um auto de embargo  que conterá  os motivos  do embargo , claramente  expressos  as ,medidas  que deverão  ser tomadas  pelo responsável  a data  e o local  da obra   e a assinatura  do funcionário  credenciado , a assinatura  do proprietário ou de  duas  testemunhas , caso este  se recusar.

ART 161 – O auto de embargo  será entregue  ao infrator  para que dele  tome conhecimento . Caso se recusar  a recebe-lo ou não for encontrado , o auto de embargo  será publicado  pela imprensa  local e afixado  em local  apropriado  da prefeitura , seguindo –s a ação  competente  para a sua  suspensão da obra.

ART 162 – O embargo  somente  será  levantado  apôs   levantamento  o cumprimento  das exigências  consignadas  nos a uto  de embargo.

CAPITULO XXVII

Da Interdição

ART 163 – O prédio  ou qualquer  de suas  dependências  poderá  ser interditado , provisória  ou definitivamente  pela prefeitura, quando for constatada  irregularidade   quanto a legislação  vigente  e quando  não for regularizada  no prazo estipulado  bem como  quando oferecer  perigo de vida.

ART 164 – A interdição  prevista no artigo anterior  será imposta  por escrito  após a vistoria  efetuada  por técnicos  da prefeitura.

CAPITULO XXVIII

Das Multas.

ART 165 – As multas  serão impostas  pelo Prefeito Municipal  tendo em vista  o auto  de embargo  lavrado  pelo fiscal.

ART 166 – Serão  arbitrada multas  nas seguintes  condições.

I – Multas  de 5 (cinco)  a  10 ( dez0  vezes o salário  mínimo regional  quando a obra  for executada  em desacordo  com o Plano diretor  ou Código de Obras  sem pedido   de aprovação  do projeto  ou executada  estando o projeto  indeferido  e

II – Multas  de ½ 9 meio)  até 5 (cinco ) vezes  o salário mínimo  regional  para os demais  casos.

Parágrafo único-   A graduação   as multas  far-se-á  tendo em vista.

a)A  maior  ou menor gravidade  da infração

b)suas circunstancias  e

c)antecedentes  do infrator.

ART  167 – O infrator deverá  pagar  a multa  até  (10) dez dias  após  ter recebido  a comunicação e caso não  for encontrado  até  5(cinco) dias  após a publicação  na imprensa.

CAPITULO XXIX

Das Penalidades  aos Profissionais.

ART 168 – Além das previstas  pela legislação Federal pertinente ,os profissionais  registrados  na prefeitura   ficam sujeitos  as seguintes penalidades.

I – Suspensão da matricula  na prefeitura  pelo prazo de 1 ( um )  a 6 (seis) meses quando:

A)Apresentarem  projetos  em evidentes  desacordo  com o  local  ou falsearem  medidas , cotas  e meais  indicações  do desenho.

B)Executarem  obras em flagrante  desacordo  com o projeto aprovado.

C)Modificarem  os projetos aprovados  introduzindo-lhe  alterações  na forma geométrica ,sem  a necessária licença.

D).Falsearem  cálculos  especificações ou memoriais,justificativas  em evidente  desacordo com o projeto .

E)Acobertarem  o exercício  ilegal  da profissão.

F)Revelarem  imperícia  na execução de qualquer obra, verificada  por comissão técnica  nomeados pelo  prefeito.

G)Iniciarem obra sem o projeto  e sem  licença e

H)Entravarem  ou impedirem  a boa  marcha  da fiscalização  e

II – Suspensão  da matricula  de 6 (seis)  a 12 (doze) meses.

ART 169 – As suspensões  serão impostas  mediante  despacho  publicado  na imprensa  local e mediante  oficio  ao interessado   assinado elo prefeito  e pelo  responsável  pelo órgão  competente da prefeitura.

Parágrafo 1º - O profissional  cuja matricula   estiver  suspensa  não poderá  encaminhar  projetos  ou iniciar  obra  de qualquer  natureza  sem prosseguir  na execução  da obra  que ocasionou  a suspensão  enquanto  não  findar o prazo desta.

Parágrafo 2º - E facultado  ao proprietário  concluir a obra  embargada  por motivo de suspensão  do seu  responsável   técnico , desde que seja  feita  a substituição  do responsável.

Parágrafo 3º-  Após a comprovação  da responsabilidade do outro  técnico deverá ser imediatamente  efetuada   a regularização da obra.

CAPITULO XXX

Dos recursos.

ART 170 – Caberá recurso  ao Prefeito Municipal  no prazo de 20(vinte)  dias  na forma da legislação  vigente.

ART 171 – O recurso  de que o artigo  anterior  deverá  ser julgado  no prazo  de 30 (trinta)  dias  decorridos  contados  da data  de sua apresentação ou interposição.

ART 172 – Caso o recurso  seja  resolvido  favoravelmente ao infrator  serão devolvidas  as importância  pagas  a   título de multas  e serão  suspensas  as penalidades  impostas.

CAPITULO XXXI

Das Disposições  Gerais  e Transitórias.

ART 173 – a numeração das edificações  bem assim  como das economias  distintas  dando  para a via  pública  no pavimento  térreo  será estabelecida  pelo órgão  competente  da Prefeitura Municipal .

Parágrafo 1º- E obrigatória  a colocação  de placa  de numeração do tipo  oficial  ou artístico .a juízo  do órgão competente  que deverá  ser fixada  em lugar  visível ,no muro de alinhamento  na fachada  ou em  qualquer parte entre o muro  de alinhamento  e a fachada.

Parágrafo 2º -  O órgão competente  quando julgar  conveniente ou for  requerido pelos respectivos  proprietários poderá designar  numeração  para lotes de terrenos  que estiveram perfeitamente  demarcados  em todas as suas divisas.

Parágrafo 3º - Caberá também  ao órgão  competente  a numeração  de habitações  em fundos de lotes .

Parágrafo 4º - a numeração  das novas  edificações  será  processada  por ocasião da vistoria.

Parágrafo 5º-  No caso de reconstrução  ou reforma ,não poderá  ser colocada  a placa  de numeração  primitiva  se  a anuência   do órgão competente.

Parágrafo 6º- Quando estiverem danificadas  as placas de numeração , o órgão competente  fará sua   substituição  devendo as mesmas  serem  cobradas  dos respectivos  proprietários.

ART 174 – A numeração  de apartamento  salas escritórios  consultórios  ou economias distintas , internas  de uma edificação  caberá ao proprietário  oi proprietários  ,mas sempre de acordo  com o seguinte:

I – Sempre que houver mais de uma economia  por pavimento  estas deverão  ser numeradas adotando-se   para o primeiro pavimento  ( térreo)  os números de 101 (cento e Um )  a 199 ( cento e noventa e nove ) para o segundo pavimento  de 201 ((duzentos e um )  a 299 ( duzentos e noventa e nove)  e assim sucessivamente  para o primeiro subsolo de 01 ( zero  Um )  a 99 ( noventa e nove)  para o segundo subsolo 001 (zero zero  um )  a 099 (  zero noventa e nove)  e assim sucessivamente.

II – A numeração destas economias  deverá constar das plantas  baixas  do projeto  de construção  ou  reforma  do prédio  e não poderá ser alterada  sem a autorização  da municipalidade.

ART 175 –As construções particulares  executadas  sem licença dentro  da área  urbana  e que por  sua natureza  puderem ser toleradas  deverão ser regularizadas  mediante  loteamento  procedido  por profissionais  habilitados.

ART 176 – Para efeito do presente  código , serão considerados  construções  mistas  as que forem executadas no mínimo  40% ( quarenta por cento)  de sua área total, em alvenaria.

ART 177 – Esta Lei entrará em vigor  na  data de sua publicação , revogadas as disposições em contrário

Gabinete  do Prefeito  de Bom Progresso, aos  23 de setembro de 1998.

Oniro Solano Bones

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Valter Rucker

Sec.  Administração

| CAPITULO I | Das definições |
| --- | --- |
| CAPITULO II | Das condições Gerais. |
| CAPITULO III | Dos Profissionais legalmente Habilitados e da responsabilidade técnica. |
| CAPITULO IV | Dos Projetos e Licenças. |
| CAPITULO V | Da execução da obra |
| CAPITULO VI | Da aceitação da obra. |
| CAPITULO VII | Das condições Gerais Relativas as edificações |
| Seção I | Dos terrenos materiais e estrutura. |
| Seção II | Das fundações |
| Seção III | Das Paredes. |
| Seção IV | Dos Pisos e Entre Pisos |
| Seção V | Das Escadas e rampas |
| Seção VI | Dos muros e Muros de Arrimo |
| Seção VII | Das calçadas e Passeios |
| CAPITULO VIII | Das precauções durante as obras. |
| Seção I | Dos tapumes e andaimes. |
| Seção II | Dos Postes Hidrantes e Arborizações |
| Seção III | Dos coretos e Bancas de Jornal. |
| Seção IV | Da conservação e Limpeza dos Logradouros Descarga de Materiais nas Vias Públicas. |
| CAPITULO IX | Dos elementos da construção |
| Seção I | Das fachadas. |
| Seção II | Das Marquises e Toldos |
| Seção III | Das Coberturas. |
| CAPITULO X | Da Iluminação e ventilação |
| Seção I | Da iluminação natural e das aberturas de ventilação. |
| Seção II | Das áreas de iluminação e ventilação. |
| CAPITULO XI | Do alinhamento e dos afastamentos. |
| CAPITULO XII | Dos Pé-direito |
| CAPITULO XIII | Das aberturas e comunicações |
| CAPITULO XIV | Das alturas das edificações |
| CAPITULO XV | Dos Compartimentos |
| CAPITULO XVI | Das taxas de ocupações e dos índices de aproveitamento. |
| Seção I | Das taxas de ocupação |
| Seção II | Das taxas de aproveitamento |
| CAPITULO XVII | Dos materiais |
| CAPITULO XVIII | Das construções de madeira. |
| CAPITULO XIX | Dos edifícios de apartamentos |
| CAPITULO XX | Das edificações para fins diversos |
| Seção I | Dos hotéis e Estabelecimentos de Hospedagem |
| Seção II | Das Escolas e Estabelecimentos de Ensino |
| Seção III | Dos asilos Orfanatos e Congêneres |
| Seção IV | Dos Hospitais e casas de saúde. |
| Seção V | Edificações destinadas a escritórios e a outros fins não residenciais. |
| Seção VI | Das lojas e supermercados. |
| Seção VII | Dos bares cafés churrascarias restaurantes e estabelecimentos congêneres. |
| Seção VIII | Leitarias mercadinhos e Estabelecimentos congêneres. |
| Seção IX | Açougues e Matadouros |
| Seção X | Cinemas Teatros e Auditórios. |
| Seção XI | Depósitos de Mercadorias e sucatas |
| Seção XII | Depósitos de Inflamáveis e Explosivos |
| Seção III | Fábricas e oficinas. |
| Seção XIV | Postos de Abastecimento. |
| Seção XV | Postos de serviços |
| Seção XVI | Garagem coletiva |
| Seção XVII | Lavanderias e Tinturarias. |
| CAPITULO XXI | Dos Elevadores |
| CAPITULO XXII | Das Instalações Elétricas e telefônicas. |
| CAPITULO XXIII | Das instalações hidráulicas e sanitárias. |
| CAPITULO XXIV | Das demolições. |
| CAPITULO XXV | Das obras paralisadas |
| CAPITULO XXVI | Das penalidades. |
| CAPITULO XXVII | Dos embargos |
| CAPITULO XXVIII | Da interdição. |
| CAPITULO XXIX | Das multas |
| CAPITULO XXX | Da penalidade s aos profissionais |
| CAPITULO XXXI | Dos recursos |
| CAPITULO XXXII | Dos dispositivos gerais e transitórios; |